一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的配置清单及配置单价。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%处罚。

- *投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

二、技术规格及具体配置

子包1:网上巡查系统管理平台等      (预算金额1007.64万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上巡查系统管理平台(内部流水号30226) | 1 | 套 | 6 | 6 |
| 2 | 高清SIP网关(内部流水号30227) | 1 | 台 | 7 | 7 |
| 3 | 考场摄像机(内部流水号30228) | 60 | 台 | 0.105 | 6.3 |
| 4 | 拾音器(内部流水号30229) | 60 | 个 | 0.045 | 2.7 |
| 5 | 身份验证终端(内部流水号30230) | 16 | 套 | 0.65 | 10.4 |
| 6 | 三角架(内部流水号30231) | 16 | 个 | 0.018 | 0.288 |
| 7 | 身份验证管理平台(内部流水号30232) | 1 | 套 | 3.5 | 3.5 |
| 8 | 平台管理终端(内部流水号30233) | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 大功率信号屏蔽器(内部流水号30234) | 144 | 台 | 0.255 | 36.72 |
| 10 | 手持金属探测器(内部流水号30235) | 144 | 个 | 0.022 | 3.168 |
| 11 | IP网络广播系统管理主机(内部流水号30236) | 1 | 台 | 4.5 | 4.5 |
| 12 | IP网络广播系统服务管理软件(内部流水号30237) | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 桌面式彩屏IP网络广播寻呼话筒(内部流水号30238) | 1 | 台 | 0.325 | 0.325 |
| 14 | IP网络广播寻址壁挂主箱1(内部流水号30239) | 1 | 个 | 0.18 | 0.18 |
| 15 | IP网络广播寻址壁挂音箱（辅箱1）(内部流水号30240) | 1 | 个 | 0.03 | 0.03 |
| 16 | 数码CD播放器(内部流水号30241) | 1 | 台 | 0.18 | 0.18 |
| 17 | 数字调谐器(内部流水号30242) | 1 | 台 | 0.21 | 0.21 |
| 18 | 广播麦克风(内部流水号30243) | 1 | 台 | 0.053 | 0.053 |
| 19 | 前置放大器(内部流水号30244) | 1 | 台 | 0.165 | 0.165 |
| 20 | 纯后级广播功放(内部流水号30245) | 4 | 台 | 0.85 | 3.4 |
| 21 | 主备切换器(内部流水号30246) | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 16路电源时序器(内部流水号30247) | 1 | 台 | 0.14 | 0.14 |
| 23 | 广播专业机柜(内部流水号30248) | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 |
| 24 | 汇聚交换机(内部流水号30249) | 1 | 台 | 2.12 | 2.12 |
| 25 | 24口POE接入交换机(内部流水号30250) | 10 | 台 | 0.53 | 5.3 |
| 26 | 光纤模块(内部流水号30251) | 22 | 套 | 0.095 | 2.09 |
| 27 | 管理终端(内部流水号30252) | 1 | 套 | 0.64 | 0.64 |
| 28 | 电源线(内部流水号30253) | 100 | 箱 | 0.09 | 9 |
| 29 | 广播音箱线(内部流水号30254) | 25 | 箱 | 0.045 | 1.125 |
| 30 | 网线(内部流水号30255) | 40 | 箱 | 0.1 | 4 |
| 31 | 交换机1(内部流水号30256) | 5 | 台 | 0.15 | 0.75 |
| 32 | 交换机2(内部流水号30257) | 60 | 台 | 0.025 | 1.5 |
| 33 | 6U机柜(内部流水号30258) | 10 | 台 | 0.03 | 0.3 |
| 34 | 硬件集成实施服务(内部流水号30259) | 1 | 批 | 9.031 | 9.031 |
| 35 | 系统等保定级备案、系统安全测评等费用(内部流水号30260) | 1 | 套 | 5 | 5 |
| 36 | IP网络广播寻址壁挂主箱2(内部流水号30261) | 60 | 个 | 0.185 | 11.1 |
| 37 | IP网络广播寻址壁挂音箱（辅箱2）(内部流水号30262) | 60 | 个 | 0.03 | 1.8 |
| 38 | 集控录播系统(内部流水号31897) | 124 | 套 | 0.6 | 74.4 |
| 39 | 单点登陆及页面美化(内部流水号31898) | 1 | 项 | 6 | 6 |
| 40 | 录制服务终端(内部流水号31899) | 10 | 套 | 3.05 | 30.5 |
| 41 | 直播及数据同步服务终端(内部流水号31900) | 5 | 台 | 2.45 | 12.25 |
| 42 | 节点、资源服务终端(内部流水号31901) | 6 | 台 | 3.2 | 19.2 |
| 43 | 网络存储主机(内部流水号31902) | 1 | 套 | 9.8 | 9.8 |
| 44 | 存储磁盘柜(内部流水号31903) | 12 | 套 | 8.8 | 105.6 |
| 45 | 光纤存储专用交换机(内部流水号31904) | 1 | 台 | 2.9 | 2.9 |
| 46 | 汇聚交换机(内部流水号31905) | 2 | 台 | 3.1 | 6.2 |
| 47 | 24口POE接入交换机(内部流水号31906) | 19 | 台 | 0.53 | 10.07 |
| 48 | 千兆光模块(内部流水号31907) | 21 | 套 | 0.065 | 1.365 |
| 49 | 万兆光模块(内部流水号31908) | 3 | 套 | 0.13 | 0.39 |
| 50 | 六类非屏蔽网线(内部流水号31909) | 70 | 箱 | 0.09 | 6.3 |
| 51 | AI老师高清摄像机（含跟踪软件）(内部流水号31910) | 124 | 套 | 1.75 | 217 |
| 52 | ■AI学生高清摄像机（含学生行为分析）(内部流水号31911) | 208 | 套 | 1.75 | 364 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网上巡查系统管理平台(内部流水号30226) | 1.应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 2.应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用。 3.应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系。 4.应能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》的多级互联系统架构联网部署。 5.应支持用户添加、修改、删除，支持用户密码修改；支持对角色的添加、修改、删除，为每个角色分配操作权限。 6.应支持多种分屏模式播放视频，有1/4/9/16以及自定义的分屏模式。 7.应支持视频轮巡，对本地摄像机组进行轮巡，可以设置轮巡间隔时间和分屏模式。 8.应支持通过EXCEL表格快速导入考场信息、考生信息。 9.▲应支持网页进行无插件（HTML5）的实时视频播放。以公安部检测报告为准。 10.应支持对系统网络配置、对服务器的两块网卡配置IP和路由设置；支持sip代理设置 11.应支持智能运维：可检测服务运行状态（支持重启服务操作），丢包率，端口，系统资源占用，路由轨迹。以公安部检测报告为准。 12.▲应支持自动升级：云端平台部署升级包后，下属平台只需要一键操作即可升级到最新版本。以公安部检测报告为准。 13.应支持日志管理：记录与统计用户操作，可以查看下级平台日志信息。 14.应支持子域注册统计、用户操作统计、用户在线统计；下级考场视频信息、列表信息、状态信息统计。 15.应支持对本地图像解码上墙，可通过预先设置好的预案将图像上到指定屏上；支持对电视墙模板添加、修改、删除。 16.应支持海康、大华、宇视、星际安防、科达等前端摄像机接入，已符合教育部技术标准。 17.该系统能与广东省考试院巡考平台无缝对接，提供相关文件。 18.提供所投平台以下相关材料： 19.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》公安部检测报告复印件，原件备查。 20.提供产品软件著作权复印件,原件备查。 |
| 2 | 高清SIP网关(内部流水号30227) | 1.应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 2.应采用LINUX操作系统。 3.应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用。 4.应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。 5.应遵循SIP2.0协议，支持向上级平台的注册，上级平台可以获取下级巡考网关的资源列表，包括地址和摄像机资源等，学校平台可以向多级上级平台注册（省、市、区县）。 6.应支持1080P、720P高清接入转发分发，转码输出：8路；管理同一考点容量可达：128路。 7.应支持对摄像机批量、摄像机机组、编码器的添加、修改、删除，对摄像机OSD水印批量同步、添加、修改、删除。 8.应支持网页进行无插件的实时视频播放。以公安部检测报告为准。 9.应支持sip代理设置，支持对系统网络配置，对服务器的两块网卡配置IP和路由设置。 10.▲应支持智能运维：检测服务运行状态（支持重启服务操作），丢包率，端口，系统资源占用，路由轨迹。以公安部检测报告为准。 11.设备应支持考点视频定位：平台根据考生号，可以查询并且定位到该考试所属考场的教室摄像机。 12.应支持预案添加、修改、删除，对本地图像解码上墙，可通过预先设置好的预案将图像上到指定屏上。 13.应支持并发向上级平台推送64路视频。 14.应支持H264、MPEG4视频编码标准、支持AAC音频编码标准，并支持Program Stream系统流和Transition Stream传输流的封装。已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 15.▲应可提供SIP终端的注册，协助转发信令报文到目标用户，支持多种媒体编码格式和多种网络协议。可接入各种前端编解码设备、矩阵设备、报警设备、数字化监控平台等。以公安部检测报告为准。 16.提供所投设备以下相关材料： ①符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》和GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》公安部检测报告复印件，原件备查； ②提供产品软件著作权复印件,原件备查； |
| 3 | 考场摄像机(内部流水号30228) | 1、规格不低于400万 1/3英寸 CMOS 红外半球型网络摄像机 2、最低照度彩色不大于0.005lx 3、红外补光距离不小于30米。 4、补光灯类型: 红外灯 5、防补光过曝: 支持 6、最大分辨率≥2560x1440。 7、红外补光距离不小于50米。须在公安部检测报告中体现。 8、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流≥704x576@25fps。 9、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 10、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。11、信噪比不小于55dB。须在公安部检测报告中体现。 12、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。须在公安部检测报告中体现。 13、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。须在公安部检测报告中体现。 14、不低于IP67防尘防水等级。须在公安部检测报告中体现。 15、需支持DC≥12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。须在公安部检测报告中体现。 16、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。须在公安部检测报告中体现。 17、设备工作状态时，支持空气放电≥8kV，接触放电6kV，通讯端口支持≥6kV峰值电压。 |
| 4 | 拾音器(内部流水号30229) | 1、 采用双芯、双咪头设计，两块独立高速运放芯片分别响应高灵敏度全指向性电容咪头，高调低频增强互补，音域宽广，声音清晰； 2、 高保真、宽动态采音，拾音面积可达120平方米以上，可依据监听环境，灵活调节增溢； 3、 频率响应：20Hz～20KHz(90dB声压、A加权)；信噪比：≥75dB(1米40dB音源) ≥45dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa；最大承受音压：At ≥120dB SPL, THD ≤ 1% At 125dB SPL, THD ≤10%； 4、 专业音频地铜铺设计技术，可削减由电源、电路设计等各方面引起的底噪，视听舒适，可长时间监听。 5、 具备动态语音降噪处理技术，当监听围内有人讲话时，环境噪音自动抑制，突出人声效果。 6、 有采用多种滤波复合技术调节，能有效将远端外围的杂音过滤模糊处理，突出监听主体。 7、 产品防啸叫陷波处理，对后端接入设备无强冲击，长时间使用无异响。 8、 声音捕捉全面，信号输出洁净清晰，录音回放效果好，人声还原度高。采用双层金属烤漆网罩设计，时尚美观；滑块结构的挂榫式设计，吸顶侧墙安装均可，安装配件齐全。 9、 低功耗宽电压工作电路设计DC ≥12V（±25%），可通过PoE摄像机反向供电。工作环境： -30℃～70℃ 10 插针式接线端子带屏蔽层引线，电源（红色）、音频（白色）、公共地（黑色），无虚焊，不脱落； 10、 提供国家权威机构认证的CNAS或CMA或CE 等检测报告。 |
| 5 | 身份验证终端(内部流水号30230) | 1.硬件配置：操作系统Android ≥8.0及以上版本；CPU：≥8核，≥1.5G；内存≥3GB，存储≥32GB；显示屏≥8英寸屏，分辨率≥1280*800；触摸屏电容式，五点触摸屏；无线通信GPS + Wi-Fi + BT 4.0；电池≥8000mAh，不可拆卸；摄像头自动对焦，前置 ≥800万，后置≥1300万。 2.应支持人脸在左右摆动≥30°、上下俯仰≥15°内，人脸瞳距≥240像素人脸识别，支持报名时照片、身份证照片与实时釆集的人脸进行1:1人脸识别，已符合GB/T 36449-2018标准，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 3.应支持语音提醒采集考生二代身份证信息、考生生物特征信息（人脸特征信息），支持按上传状态方式查看采集记录详情，并实时上传釆集数据到考生身份识别管理平台。 4.应具备身份证验证、人脸验证二种身份识别方式，支持将读取身份证芯片中的照片与现场釆集的考生人脸进行1： 1人脸比对实现人脸验证功能，支持将现场采集的人脸与人脸数据库进行1： N人脸比对实现人脸验证功能。 5.▲应支持语音提醒验证操作，具有考点验证功能，其中验证的对象应为整个考点的考生。具有考场验证功能，其中验证的对象为具体单个或多个考场的考生。验证后显示当前考生的姓名、性别、公民身份号码、报名时采集的相片、考生号、考点名称、考场、座位号、考试科目、识别比对结果等。以公安部检测报告为准。 6.应支持对无法人脸识别的考生进行人工审核通过入场和对违纪考生作违纪登记。 7.在釆集模式下,应能将离线釆集数据统一联网上传或通过U盘、移动硬盘等移动介质导出上传至考生身份识别管理平台；在认证模式下，应支持通过u盘（移动硬盘等）移动介质导出验证数据上考生身份识别管理平台。 8.应支持査看具体考场的验证进度，其中应包括已验证的考生、未验证的考生、拒绝入场的考生、缺考考生和违纪考生，并能实际反映出考生的验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪。以公安部检测报告为准。 9.▲应具有缺考管理功能，能将缺考确认信息上传考生身份识别管理平台，支持按座位号和考生号查询考生信息及考试相关信息，对异常情况进行人工干预。以公安部检测报告为准。 10.提供所投设备符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449 2018公安部检测报告复印件.原件备查 11.产品软件著作权复印件,原件备查。 |
| 6 | 三角架(内部流水号30231) | 手机支架美颜补光灯 户外落地直播支架手机三脚架 懒人桌面床头平板主播支架 抖音快手自拍录视频 |
| 7 | 身份验证管理平台(内部流水号30232) | 1.采用 B/S 架构，实现考生身份证、指纹、照片信息的采集、存储、比对。系统具有考试管理、数据统计、违纪管理、采集管理等功能。 2．应能控制釆集终端进行考生生物特征或证件信息釆集和存储，自动分考点按编排数据对考生考试信息进行打包下载，具有对釆集、验证数据进行査询、统计等基本功能，并支持存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理，以实际反映出考生的验证轨迹，对异常考生进行溯源追踪。已符合GB/T 36449-2018技术标准，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 3．应支持添加考试计划按年份、考试计划名称查询考试计划，支持导入10000条考生编排数据下发考生编排数据到考生身份识别终端，支持按考点、考试计划生成考生编排数据包并进行加密且通过移动介质（U盘 或硬盘）拷贝编排数据到考生身份识别终端。 4．应支持按身份证号后4位、考生号、姓名等条件进行查询考生编排数据详情，其中数据应包括考试名称、考点名称、考试开始时间、考试结束时间、考生姓名、考场号、座位号、考生照片。 5．应支持按考点、考试科目条件统计接入考生身份识别终端的设备数量，按考点、考试场次、考试科目、考试时间等条件统计身份信息采集情况，其中数据应包括釆集正常人数、釆集异常人数、釆集考生总数、采集正常人数占比和釆集异常人数占比。 6．▲应支持按考点、考场科目条件统计考生入场认证情况，其中数据应包括认证通过人数、认证未通过人数、未认证人数和考生总人数、认证通过占比、认证未通过占比和未认证占比。以公安部检测报为准。 7．▲应支持对采集数据进行管理统计采集数据，并支持按考点、考试计划、考生姓名和身份证号码条件进行查询采集数据，其中釆集数据应包括考生姓名、性别、身份证号码、人脸照片数量、指纹数量、人脸图像、指纹图像和釆集状态（正常和异常）。以公安部检测报为准。 8．应支持按照考点和考试计划导入考生数据包并生成编排数据，其中考生数据应包括考 生姓名、性别、民族、出生日期、身份证物理ID、身份证号码、身份证签发机关、身份证地址、身份证有效期、身份证照片、考生现场釆集照片和指纹图片。以公安部检测报为准。 9．应支持按照考点和考试计划导出考生数据，并生成Excel表格，其中表格信息应包括考生姓名、性别、民族、出生日期、身份证物理 ID、身份证号码、身份证签发机关、身份证地址、身份证有效期。 10．▲应支持按考场导入考生身份识别验证数据包，査看单个考生身份识别验证信息并支持显示验证轨迹，其中验证信息应包括考生姓名、考生号、身份证号码、性别、考试科目、考场号、座位号、报名照片以及现场1:1验证照片，验证轨迹应包括认证方式、认证结果和认证时间，且认证方式应包括身份证、人脸和人工等方式，认证结果应包括通过和不通过。以公安部检测报为准。 11．应支持增加、删除、查询和修改考点信息，其中考点信息包括考点名称、考点简称、考点代码和绑定的地址。 12．应支持以列表方式查看考生身份识别终端设备信息，其中信息应包含设备类型、设备名称和对应考生身份识别终端APP版本。 13．应支持考生身份识别终端的版本管理，支持对考生身份识别终端进行强制更新。 14.提供所投设备符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449 2018公安部检测报告复印件。原件备查。 15.提供产品软件著作权复印件,原件备查 |
| 8 | 平台管理终端(内部流水号30233) | 一、软件功能 1.应能控制釆集终端进行考生生物特征或证件信息釆集和存储，自动分考点按编排数据对考生考试信息进行打包下载，具有对釆集、验证数据进行査询、统计等基本功能，并支持存疑考生管理、缺考管理、人工审核、违纪管理、异常管理，以实际反映出考生的验证轨迹，对异常考生进行溯源追踪。已符合GB/T 36449-2018技术标准，具有公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 2．应支持添加考试计划按年份、考试计划名称查询考试计划，支持导入10000条考生编排数据下发考生编排数据到考生身份识别终端，支持按考点、考试计划生成考生编排数据包并进行加密且通过移动介质（U盘 或硬盘）拷贝编排数据到考生身份识别终端。 3．应支持按身份证号后4位、考生号、姓名等条件进行查询考生编排数据详情，其中数据应包括考试名称、考点名称、考试开始时间、考试结束时间、考生姓名、考场号、座位号、考生照片。 4．应支持按考点、考试科目条件统计接入考生身份识别终端的设备数量，按考点、考试场次、考试科目、考试时间等条件统计身份信息采集情况，其中数据应包括釆集正常人数、釆集异常人数、釆集考生总数、采集正常人数占比和釆集异常人数占比。 二、硬件支撑 1.处理器：≥E3； 2.核心数量：≥4核心； 3.线程数量：≥8线程； 4.主频：≥3.3GHz； 5.动态加速频率：≥3.7GHz； 6.L3缓存：≥8MB； 7.内存：≥16GB DDR3 8.硬盘:≥4T |
| 9 | 大功率信号屏蔽器(内部流水号30234) | 一、基本参数： 1、屏蔽参数GSM：925-960MHZ；CDMA870-885MHZ；DCS/PHS：1800-1920MHZ；3G：2010-2025MHZ；2110-2170MHZ：4G：2300-2390MHZ：5G：2515-2675MHZ；3400-3600MHZ；4800MHZ-4900MHZ;WIFI：2400MHZ-2485MHZ;5.8G:5725-5850MHZ;广电5G:750MHZ-790MHZ;以上频率参数需要通过国家检测机构检测，需提供相应的报告. 2、天线发射功率：手机频段发射功率平均功率应≥36dBm，需提供相应的检测报告。内置高增益全向天线，屏蔽范围5-25米（视现场基站距离和信号强度），电源输入AC110V-240V。 3、产品外观尺寸：≥425*340*75mm,产品重量≥2.6KG，内置风扇采用物理对流散热。 4、产品应符合GB16796-2009规定的45HZ-65HZ交流电压的抗强度试验。以及绝缘电阻试验和漏电电流试验，需提供相应的检测报告,。 5、产品需符合国家标准GB/T9254-2008+AMD.1-2013《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》的限值要求。需提供相应的检测报告。 6、产品的安装方式需符合以下三种安装方式：壁挂、桌面摆放、三角支架 7、产品有显示屏显示产品工作状态，电源，电流，温度以及≥12个频率工作指示灯。 8、产品支持联网功能，可远程管理多台设备，查看设备是否正常工作状态，告警状态，定时开关机，日志，用户权限管理等。 二、软件系统 1、控制软件可统一集中控制和管理屏蔽终端、电子地图简单明了，人机界面，操作简便； 2、整套系统通过一套主控软件来控制和管理，管理人员可以通过主控软件上的单位结构图（相当于单位电子地图）对于校园内的屏蔽状态一目了然。单位组织结构图清晰明了，管理员可纵观全局。 3、可自由分组、可全开、全关，可分组开关，可点对点开关，管理人员通过主控电脑上的主控软件可以精确的点对点或者分组，控制任意手机屏蔽点位的开、关；可远程联网，以多个平级单位为若干节点，上级管理部门可通过专用网络或互联网，远距离、跨地市对下属若干节点统一监控、管理，实时了解各单位的屏蔽系统运状况、掌握全局； 4、可定时开关，编排定时计划表，人性化屏蔽、节能环保，可以通过软件对任一手机屏蔽点位或分组进行精确的定时开、关控制；可以依据学校的上、课作息时间，将屏蔽器的开启与关闭与学校的上、下课打铃的时间同步起来，对学生的手机进行人性化屏蔽（让学生在课间休息时间能正常使用手机）。 5、通过定时开关功能，非教学时间段内，所有的屏蔽器均处于关闭状态，有利于节能、利于环保、利于设备保养和延长设备使用寿命； 6、控制软件可实现故障报警查询 掌握所有手机信号屏蔽点位终端的运行状态和故障与否、可实时查询和自动查询、自动报警；管理人员可以手动或者自动查询每一台手机信号屏蔽器的工作状态，对于出现故障或损毁的屏蔽终端也能及时发现； 7、控制软件日志功能可追踪排查，支持记录系统的关键操作（模块开关控制、管理员操作等）日志完善的系统日志功能会记录下每一台手机信号屏蔽器的工作状态、管理员或操作员的操作日志，同时对于那些更高明的破坏行为具有追踪和排查功能； 8、权限管理：具备“系统管理员”、“一般用户”； 9、可扩展功能：多级联网、数据汇总、掌握全局； |
| 10 | 手持金属探测器(内部流水号30235) | 1、操作简单、方便，说明书有中英文版本。 2、灵敏度高很轻松探测一枚大头针大小金属物品(离探板距离≥3.5cm)。 3、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。 4、具备独立的电池欠压系统，指示灯亮。 5、具有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。 6、具有隐蔽防潮湿的调节灵敏度孔，故障少、经济耐用 |
| 11 | IP网络广播系统管理主机(内部流水号30236) | 1.做为IP网络广播服务端软件的运行载体，是广播系统的控制中心； 2.工业级机柜式机箱设计，钢结构机箱，有较高的防磁.防尘.防冲击的能力； 3.采用不小于15英寸LED液晶显示屏设计，具有简单易用的触摸屏操控，内置抽拉式键盘，操作方便； 4.工业级专用主板设计，自带开关机设置，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； ▲5.内置EZ系统调整模式,可对控制主机内嵌核心部件进行温度检测；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件,原件备查） 6.内置六核十二线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 7.采用不劣于英特尔六核i5-10400F（I5十代）高速处理器，内置≥120G SSD固态硬盘，内置≥4G内存，可扩展≥64G内存； 8.内置电源监视模块，可对控制主机内核心输出电源的电压情况进行监视；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件） 9.支持≥4路声卡，采用高品质7.1声道声卡，具有高保真音频； ▲10.控制主机支持多种APM电源管理模式，支持多种模式唤醒：如铃声唤醒.远程网络唤醒.预约RTC唤醒等模式，实现多种使用环境下不同的操作；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的功能性检验报告复印件，原件备查） 11.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 12.内置不少于10级管理等级可选，支持对MP3文件进行增益调节； 13.具有不少于1路RJ45网络接口、1路PS/2接口、1路RS232通信串口、2路DVI视频接口、1路HDMI视频接口、1路VGA视频接口、4路USB 2.0、4路3.0接口和3路3.5mm/RCA音频接口； |
| 12 | IP网络广播系统服务管理软件(内部流水号30237) | 1.软件运行在网络广播主服务器上，是整套广播系统的运行核心，承载和统一管理系统内所有终端设备； 2.采用人性化专业公共广播界面设计，具有系统配置、状态监控、实时任务、定时任务和节目库显示，一目了然显示和操作； 3.具有系统管理、用户管理、终端管理、分组管理、故障查询、节目管理、任务管理等多项功能； 4.支持一键呼叫.一键对讲.一键求助.一键报警.一键全区.一键分组，支持自动接听.手动接听； 5.支持实现多台服务器分布式布署与服务器集群，具有不少于1000个单播任务或节目传输； 6.支持自定义终端名称.无限量分组.无限量定时任务.无限量定时分组，支持无限量音频采集播放.定时播放.一键呼叫与播放，支持远程手动.智能控制终端电源； 7.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，每次呼叫和通话都写入日志记录，终端远程触发节目播放，并实现触发时间和次数的设置； 8.支持多用户.任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理； 9.支持任意单体.分组的呼叫.音乐播放.定时.打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节.播放.选曲功能； 10.支持系统免登陆.注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音； 11.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理.10级优先级管理，并支持轻松自动授权； 12.系统兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构。 13.具有系统定时任务可以导出Excel表格，直接在表格中对名称.时间.日期.曲目.音量.播放区域等进行变更，调整好之后直接导入系统，为定时程序变更提供便利；（投标时提供相关软件著作权） ▲14.自带双路语音合成功能，无需外加IP调音台即可实现同一终端同时播放2种不同的网络任务；（投标时需提供软件功能截图） ▲15.具有MP3比特率转换功能，有不少于8种MP3比特率限定值可选，可将播放的MP3文件比特率自动转换为限定值；（投标时需提供软件功能截图） ▲16.支持不少于30种终端增益倍数配置，可在1-30之间自由选择；（投标时需提供软件功能截图） 17.具有临时文件清理功能，可选择文件类型为音频文件或终端任务文件进行立即清理，不会占用服务器内存；（投标时需提供软件功能截图） 18.具有节目管理功能，支持添加目录或节目，可选择相应的属性、权限和添加到根目录。（投标时需提供软件功能截图） |
| 13 | 桌面式彩屏IP网络广播寻呼话筒(内部流水号30238) | 1.采用超大的触摸真彩LCD显示屏，内置不少于30个自定义快捷触控呼叫按键，可直接通过中文名称呼叫指定区域；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件） ▲2.无需在服务器配置地址，可直接在触摸屏上配置IP地址和查看终端状态；（投标时需提供产品功能截图） 3.拥有全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块,网络延时低于300ms,且具有网络回声啸叫抑制； 4.内置监听功能，终端内置U盘功能，可实现发送到指定终端播放； ▲5.支持求助信号铃声.闪屏提示，一键接受求助.对讲功能，支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒，支持自动接听.手动接听，支持自定义接听提示音，内置会议调度管理功能，可选择至少4种会议模式；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件，原件备查） 6.不少于一路音频线路输出，3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性，不少于一路音频线路输入，提供至少两路USB接口，支持远程点播功能； 7.支持音频采集功能，可将外部音频.话筒输入采集并播放到指定网络终端； 8.支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意带拾音功能终端； 9.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 10.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制。 |
| 14 | IP网络广播寻址壁挂主箱1(内部流水号30239) | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器； 4.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 5.支持新配置注册智能语音提示功能； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； ▲7.不少于1路音频输入.1路音频输出.1路短路输入.1路备份输入.1路功率输出.1路232串口；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件，原件备查） ▲8.支持短路触发功能，接收触发信号可立即对指定终端进行报警播放；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件，原件备查） 9.支持扩展U段话筒喊话.定压备份等功能。 |
| 15 | IP网络广播寻址壁挂音箱（辅箱1）(内部流水号30240) | 1.额定功率≥10W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.灵敏度≥90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级≥94dB； 6.单元≥5"全频×1。 |
| 16 | 数码CD播放器(内部流水号30241) | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.多种播放模式，如单曲一次.单曲循环.全部循环等； 3.可播放：DVD、CD、MP3、VCD、HDCD、WMA等格式碟片； 4.支持外接U盘，具有切换光盘/U盘模式播放按钮。 5.支持不少于1路音频信号左右声道输出、1路音频单声道输出和1路数字同轴输出； ▲6.音频失真度：≤0.1%（1KHz），输出幅度：≥500mV。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件） |
| 17 | 数字调谐器(内部流水号30242) | 1.支持自动搜台、手动调台、预设电台，可存储≥32个电台； 2.支持断电记忆播放或受控播放； 3.支持RS485总线远程控制接口，带外置增益天线； 4.支持RS485多机级联，可扩展≥ 6台设备； 5.≥2路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.内置监听功能，可实时监听当前播放状态； 7.带静音按键，可使系统将进入静音状态。 |
| 18 | 广播麦克风(内部流水号30243) | 1.专业的广播电容麦克风，音质还原程度高； 2.40Hz-16KHz宽频段拾音，保证人声还原； 3.带前、后奏音广播提示音，起到良好的提示作用； 4.话筒开启具有灯环提示； 4.心型指向，避免引起声音正反馈； 技术指标： 输出阻抗:≥200Ω 灵敏度： -45dB±2dB； 供电电源：≥DC9V/AC220V； 咪管长度：≥390mm。 |
| 19 | 前置放大器(内部流水号30244) | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先.强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.≥2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |
| 20 | 纯后级广播功放(内部流水号30245) | 1.标准机柜式设计，≥3U高度，专业纯后级功率放大器； 2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出； 3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节； 4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能； 5.放大电路独特，功率输出稳定、强劲，且负载能力高； 6.带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥1500W。 8.▲为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目且符合GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》检验依据的第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件，原件备查 |
| 21 | 主备切换器(内部流水号30246) | 1.≥1备5，合理整合资源，节省成本； 2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示； 3.同时支持≥5路非平衡音频输入输出，≥5路功率信号输入输出。 |
| 22 | 16路电源时序器(内部流水号30247) | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，考究的工艺，尽显高档气质； 2.≥16通道电源按照固定顺序进行打开和关闭，保护整套系统正常运行； 3.设有短路触发和≥24V触发输入接口，可接短路和≥24V信号实现自动打开.关闭； 4.设有短路触发和≥24V触发输出接口，可级联下一台时序器或其它设备。 |
| 23 | 广播专业机柜(内部流水号30248) | 1.42U网络机柜，产品规格：≥600宽*800深*2000高（单位MM）。 2.产品材质/厚度说明：优质冷轧钢板1.2~2.0mm（内部受力柱≥2.0mm，其余部分均≥1.2mm）。 3.产品配置：前门钢化玻璃门带网栅配豪华弹锁，后门网孔门配小锁，左右铁门预留锁孔。配≥1个16A八位铝合金排插，≥2个风扇，≥3件固定层板，≥4个支撑脚，≥50套卡式螺母；表面处理：高温烤漆喷涂。 4.带高频率透气孔的顶板和后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；可同时安装脚轮和法兰脚(支撑脚)；结构坚固，5.最大静载达≥650KG，移动承载≥250KG。 |
| 24 | 汇聚交换机(内部流水号30249) | 1.交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps（以官网较小值为准） 2.固化≥24个10/100/1000M自适应电口，≥8个1G/10G SFP+光口 3.支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告。 4.设备可提供≥1个业务扩展槽，支持≥100G端口扩展 5.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告，原件备查。 6.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)，要求提供官网截图。 7.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告。 8.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告,原件备查。 9.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS标识的第三方权威机构检验报告，原件备查。 10.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，要求提供官网截图和链接。 12.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告，原件备查。 13.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 14.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图 |
| 25 | 24口POE接入交换机(内部流水号30250) | 1.交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 5.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 6.▲投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、产品实物图片。 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8.支持IPV4/IPV6静态路由 9.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 10.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，要求提供官网截图和链接证明。 11.▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求提供官网截图或产品彩页截图证明。 12.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 |
| 26 | 光纤模块(内部流水号30251) | ≥1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），≥10km，单模 |
| 27 | 管理终端(内部流水号30252) | 一、软件功能 1.应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告。 2.应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用。 3.应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系。 4.应能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》的多级互联系统架构联网部署。 5.应支持用户添加、修改、删除，支持用户密码修改；支持对角色的添加、修改、删除，为每个角色分配操作权限。 6.应支持多种分屏模式播放视频，有1/4/9/16以及自定义的分屏模式。 7.应支持视频轮巡，对本地摄像机组进行轮巡，可以设置轮巡间隔时间和分屏模式。 8.应支持通过EXCEL表格快速导入考场信息、考生信息。 二、硬件支撑 1、处理器类型：相当于或优于CPU i7-10700；带多向风扇的计算系统技术（提供相关合格性文件）； 2、主板：不低于英特尔H470芯片组，LED侦错告警，为保证品质，主板带原厂统一标识（纸质标签无效）； 3、内存类型： 不低于16GB DDR4 ； 4、硬盘：不低于 256G M.2 PCIE SSD+1TB SATA HDD； 5、显卡：高清集成显卡，VGA+HDMI双屏输出； 6、声卡：集成，通用音频插孔（3.5毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或CTIA耳麦），支持多音频流； 7、机箱类型：立式机箱，不小于15L，免工具开启维护； 8、光驱：无，可选dvdrw 9、外置 I/O端口：≥8 个外置USB 端口；前置6个USB 3.1 端口；后置2个usb2.0，标配串口，可选并口； 10、扩展插槽：提供≥2个M.2；1个PCI-E x16 ；1个PCI-E x1 ；1个PCI； 11、网络接口：≥千兆网卡； 12、电源：电源要求不低于110V/220V/310W，节能设计，与主机同一品牌，以电源标识为准，具备80PLUS文件（提供官方链接及相关合格性文件）； 13、键盘/鼠标：原厂同品牌标准USB简体中文键盘和抗菌鼠标，抗菌率不低于99%，提供检测报告，键盘通过防水相关合格性文件； 14、显示器： ≥23.8寸低蓝光宽屏液晶显示器，提供VGA+HDMI接口，具备显示器寿命优化技术； 15、可靠性：平均无故障运行时间不低于105万小时，提供相关合格性文件； 16、安全性：标配可信平台模块 (TPM) ，机箱锁槽； 17、操作系统： windows 11 Home 正版操作系统; 18、保修：≥3年原厂免费上门服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7*24小时免费800/400技术电话支持，提供原厂服务合格性文件原件，所提供货物必须为原厂正品，不接受任何拆改配，货物必须原厂直发用户指定地点，且注册用户信息必须为：南方医科大学。 19、整机认证： 1）投标台式机产品通过高海拔运输和工作检验认证，支持16kpa以下运输和66kpa以下工作，提供相关合格性文件； 2）投标台式机产品通过PAHs认证，提供相关合格性文件； 3）投标台式机产品噪声声压级不大于10.3Db，提供相关合格性文件； 4）投标台式机产品通过IP5X防尘认证，提供相关合格性文件； 5）投标台式机产品具备低温贮存（-40度不工作存放48h，-10度不工作存放120h可正常工作），低温运输、低温运行（-10度环境下工作2h，可正常工作）认证，提供相关合格性文件； 6）投标台式机产品具备高温（55度非工作状态下48h，40度工作状态下120h），湿热（40度，93%RH非工作状态下120h）认证，提供相关合格性文件； 7）投标台式机产品通过阻燃认证，印制板v-0级，外壳HB级，提供相关合格性文件； 8）投标台式机产品具备冲击、颠震、振动认证检测，提供相关合格性文件； 9）产品通过数据接口性能认证，需满足（1）USB数据接口输出电压范围：4.75-5.25Vdc, （2）USB数据接口输出电流范围：500Ma-1500Ma, (3)USB数据接口无负载能量消耗：小于150Mw , (4) USB数据接口的接触电流应不超过20Ua；提供相关合格性文件； |
| 28 | 电源线(内部流水号30253) | 1、国标规格 2、护套材质： PVC(聚氯乙烯)线芯 3、绝缘材质：PVC(聚氯乙烯)线芯 4、导体材质： 无氧纯铜 5、护套厚度： 国标 |
| 29 | 广播音箱线(内部流水号30254) | ≥1.5mm²、≥1.0mm²两芯纯铜软护套线 |
| 30 | 网线(内部流水号30255) | 长度：≥305米士30cm 支持速率：≥1Gbps 导体：无氧铜 导体直径：≥0.57mm 线规：≥23AWG 工作温度：-20-60°C 执行标准：YD/T1019-2013 外护套：PVC雾面 带宽：≥250MHZ 线缆外径：6.2士0.2mn 弯弯曲半径：≥26mm 安装温度：-10-50°C |
| 31 | 交换机1(内部流水号30256) | ≥24个10/100/1000Base-T接口，≥4个1000Base-X SFP接口 交换容量：≥336Gbps 转发性能：≥51Mbps |
| 32 | 交换机2(内部流水号30257) | 固定接口：≥5个10/100Base-TX电口 (Auto MDI/MDIX) 网线类型：≥10/100Base-TX:3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m MAC地址容量：≥2K 包转发率：≥10Mbps: 14880pps 100Mbps: 148800pps 交换容量：≥1 Gbps |
| 33 | 6U机柜(内部流水号30258) | 1.外形尺寸(长*宽*高）：≥（450*600*350）mm 2.材质厚度：优质冷轧钢板，承重梁≥1.5mm，前门边，横梁≥1.0mm，前玻璃后铁门，配置：≥1块层板≥1个风扇≥1个≥5位排插 |
| 34 | 硬件集成实施服务(内部流水号30259) | 安装设备辅材（PVC线槽管、水晶头、扎带、直通、胶粒、螺丝、标签、黄腊管、膨胀螺丝等辅材）及安装调试人工费 |
| 35 | 系统等保定级备案、系统安全测评等费用(内部流水号30260) | 1.等保定级：本项目拟定等保登记至少为二级。 2.符合相关规范：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院第147号令）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）《信息系统安全登记保护定级指南》（GB/T 22240-2008）、《信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T 22240-2010）、《中华人民共和国网络安全法》、《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》。 3. 根据公安部和教育部对网络安全等级保护的工作要求，结合相关行业规范标准，协助采购人对该系统进行定级备案工作，分析信息系统等保现状，完成二级登记保护差距测评服务，进行整改后使其达到等级保护二级要求和通过国家信息安全登记保护主管机构的最终测评验收，并取得由公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》和备案回执。 4.合同签订后15天内，中标人完成信息系统定级备案工作。合同签订后30天内，中标人完成信息系统差距测评工作，并提交相关差距测评报告机整改方案。确认完成信息安全整改并符合要求后，中标人必须在15天内出具第三方信息系统安全等级测试报告，取得公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》。 5.根据安全建设整改结果，投标人应完成第二级验收测评并提交符合国家信息安全等级保护主管部门要求的验收测评报告，通过国家信息安全等级保护主管部门的最终测评验收。验收标准如下：完成系统等保定级及备案工作，出具《信息系统定级评审报告》；完成系统差距测评工作，并出具《信息系统差距测评报告》；完成整改后，出具《信息系统验收报告》完成备案工作，取得由公安机关出具的《信息系统安全等级保护备案证明》。 |
| 36 | IP网络广播寻址壁挂主箱2(内部流水号30261) | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱； 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； 3.内置高保真扬声器和≥2×10W立体声D类功率放大器； 4.支持DHCP，兼容路由器.交换机.网桥网关.Modem.Intelnet.2G.3G.4G.组播.单播等任意网络结构； 5.支持新配置注册智能语音提示功能； 6.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.不少于1路音频输入.1路音频输出.1路短路输入.1路备份输入.1路功率输出.1路232串口； 8.支持短路触发功能，接收触发信号可立即对指定终端进行报警播放； 9.支持定压备份功能，当网络无信号输入时，自动切换到定压100V备份输入。 |
| 37 | IP网络广播寻址壁挂音箱（辅箱2）(内部流水号30262) | 1.额定功率≥10W； 2.输入阻抗:≥8Ω； 3.灵敏度≥90dB； 4.频率响应:130Hz-13KHz； 5.最大声压级≥94dB； 6.单元≥5"全频×1。 |
| 38 | 集控录播系统(内部流水号31897) | 一、直录播系统 1.根据用户课表时间的设定，自动开始和停止录制多间教室课程，无需人工干预，支持在线课表查询、修改功能。 2.课件视频文件格式为m3u8格式，网页播放支持单视频、双视频、三分屏课件播放样式。 3.课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在100Kbps – 8Mbps之间任意调整。 4.课件模版为FLASH格式，支持FLASH格式的自适应课件模版，即自动判断三分屏课件，决定课件模版播放样式。 5.生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等。 6.播放课件时，每个窗口都能全屏观看。 7.通过网络实时同步采集教室内教学的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。能够根据教师所用的PPT，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。 8.具有课件手动上传和自动上传功能，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上。 9.具备网络重连功能。 10.课件支持 SCORM1.2国际标准，能够通过相关测试。 11.可以备份平台的数据库和文件夹，导出平台的日志、手动还原数据库。 12.可以管理统计平台、课件、课程的访问信息，记录相关日志。 13.▲需提供第三方检测机构出具的权威检测报告复印件, 用以验证11-12项指标参数；原件备查 14.需提供云录播系统类相关软件著作权证书复印件,原件备查； 15. 支持多种浏览器（IE、Safari、谷歌、火狐），多种PC终端、移动终端（Android、IOS）收看直播，无需安装客户端软件或插件即可收看，直播低延时。 16. 支持手动直播控制功能，在线人数控制、观看密码控制、观看权限控制。 17. 支持自动直播控制功能，可以通过设置课表对某一个教室到时间自动开始直播。 18. 支持局域网还是广域网，都可以实现高清直播，不需要映射网络端口或者是VPN。 19. 支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 20. 进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。 21.提供由中华人民共和国国家版权局颁发与直播软件功能一致的计算机软件著作权登记证书复印件,原件备查。 22.提供与课堂直播相关的软件检测报告复印件,原件备查。 二、分析与评价系统 1.支持通过教师名字进行搜索与教师有关所有课程评课数据。 2.支持通过课程搜索与相关教师课程评课数据。 3.▲支持统计全校教师评测数据和全校学生评测数据，并以图表形式展现。提供上述功能软件界面截图，用以验证参数。 4.支持教师评测总平均分以及学生评测总平均分统计功能 5.支持对视频内容进行打点评论，使用鼠标点击已有的评论内容即可快进视频，评论内容能够以弹幕形式出现在视频画面中，支持自定义查看或屏蔽不同教师的评论内容。提供上述功能软件界面截图，用以验证参数。 6.支持评课老师对视频进行打分评价，评价分数可自由填写。 7.支持评课老师对视频进行文字评价，评价内容可自定义输入。 8.支持有权限的老师对整个评审内容查看，支持查看所有评审老师的平均得分，同时支持查看每个评审老师具体评价的内容。 9.支持有权限的老师将整个评审内容进行一键导出成Excel表格，表格中具有所有评审内容的总平均分，以及每个评审老师的评价内容等。提供上述功能软件界面截图，用以验证参数。 10.支持评课管理功能，对评课权限和评分项进行自定义设置。 11.支持单独授权教师具有评课功能权限，可设置教师隶属于某个组织机构，或者设置为个人评审人员。 12.支持一键将所有评审教师设置为匿名评审，也可针对选定的教师设置为匿名评审。 13.支持评分项的管理，能够自定义评分类别以及评分项，支持针对某节课程进行单独的评分类别设置，评分项的最高分可自定义填写。提供上述功能软件界面截图，用以验证参数。 14.支持学生评课管理，支持添加学生评分类别，并自定义最高分数。 15.支持学生匿名评课与自己相关课程。 16.▲对原有的智慧教学平台产生数据汇聚到综合数据平台，实现统一数据汇总管理。 17.教学分析与评价系统软件界面要求的数据看板设计，风格要求可按学校要求，界面合理、色彩搭配美观，操作逻辑符合学校实际应用习惯（包括图片、文字等内容）。 18.提供教学分析评价类相关软件著作权复印件,原件备查。 |
| 39 | 单点登陆及页面美化(内部流水号31898) | 一、单点登录对接定制开发： 1.▲将校级原有业务应用系统进行整合对接，无需单独登录多套系统，学校建有统一身份认证系统方便师生登录，实现单点登录。 2.与智慧课堂云平台实现单点登录对接，直接跳转到统一身份认证登录门户。 3.登录到统一身份认证系统门户，点击子系统系统的图片进入平台。提供子系统对接方案和技术支持。 4.校方单点认证系统提供详细的单点认证方案，包括网页版和程序版本单点登录对接方案。 5.支持数据信息同步，单点登录涉及用户信息，可支持进行用户数据同步，支持用户数据同步自动创建账号至平台中。 6.▲提供单点登录对接技术文档，以文字形式提供，包含统一身份认证；子系统统一整合，单点登录对接方案。 7.提供录播、直播及管理的相关API接口，方便第三方系统与录播系统（或底层服务）的对接。 8.需提供单点登录定制开发资料文件。 二、页面个性化定制开发： 1.页面美化定制，需支持分散建设的云平台统一整合在一起的定制化集成服务，需支持简洁优雅的应用管理中心，需支持记录访问次数。 2.需支持云平台，提供标准的接入接口文档，需实现与学校已建教学应用系统的融合对接； 3.需支持以云平台为基础，实现教学数据采集、汇总和分析，需支持教学管理实现统一运维入口，支持统一的教学数据中心，形成有价值的教学数据分析。 4.教学应用中心集成，需支持学校定制化应用集成页面，接入学校已建系统，将学校相关教学系统整合在一起，便于使用和管理。定制化logo、定制化登录页面，定制化背景图片、定制化系统图标。 5.需支持新增模块：设定模块名称，填入验证地址，即可实现统一登录；调整模块显示顺序，设定模块的管理权限，设置模块的开启和禁用的状态；填写模块的介绍信息等功能。 6.需支持模块控制台功能，管理接入模块：可编辑接入系统的名称、修改图标、修改简介内容、修改权限等操作，也可以删除模块。 7.设定接入模块的交互效果，显示模块简介，访问次数等信息。 8.支持校云平台首页logo、轮播图图片、登录页面图片和logo美化。 9.支持数据统计页面按需定制页面和数据开发定制。 10.▲提供页面个性化定制开发资料文件。 |
| 40 | 录制服务终端(内部流水号31899) | 一、录制服务终端1（8套）： （一）硬件参数： 1.处理器：≥E3； 2.核心数量：≥四核心； 3.线程数量：≥八线程； 4.主频：≥3.3GHz； 5.动态加速频率：≥3.7GHz； 6.L3缓存：≥8MB； 7.内存：≥16GB DDR3 ； 8.硬盘≥:4T。 （二）配套软件 1、录制多间教室课程，无需人工干预，支持在线课表查询、修改功能，根据课表时间的设定，自动开始和停止。 2、▲支持≥16间教室同时录制。 3、通过网络实时同步采集教室内教师的图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。 4、课件视频文件格式为mp4格式，网页播放支持三分屏、四分屏课件播放样式。 5、课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在100Kbps – 8Mbps之间任意调整。 6、课件模版为FLASH格式，支持FLASH格式的自适应课件模版，即自动判断三分屏、四分屏课件，决定课件模版播放样式。 7、课件模版支持画中画，画外画，各个画面交换功能。 8、生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等。 9、播放课件时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 10、软件采集电脑屏幕可以自动生成文字索引。 11、具有课件手动上传和自动上传功能，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上。 12、课件支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过相关测试。 二、录制服务终端2（2套） （一）硬件参数 1、支持≥2路DVI本地高清信号采集接口； 2、支持≥2路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口，录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为≥1080P； 3、支持≥9路本地音频信号采集接口，≥7路吊麦支持48V供电, ≥2路3.5mm耳机接口立体音输入； 4、支持≥2路3.5mm耳机接口立体音输出； 5、支持≥2路5路本地RS232串口； 6、支持≥1路本地调式串口； 7、支持≥1路RJ45网口，支持≥1路USB接口； 8、支持信号指示灯，信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态； 9、▲提供第三方检测机构提供的权威检测报告复印件,用以验证1-8项指标要求，原件备查 10、保证课堂教学场景录制需支持≥1T硬盘； 11、支持高清摄像机采集图像编码存储功能。 （二）配套软件 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。 （三）智能导播管理系统 1、需满足教学应用，系统支持录制、导播、互动、控制、管理等功能应用； 2、支持教室、教师设定，支持师生跟踪功能，支持导播模式、电影模式功能； 3、支持≥11路主备播通道图像功能加载，提供第三方检测机构提供的权威检测报告复印件，原件备查； 4、支持内存硬盘容量实时显示查询，保证资源空间有效存储； 5、支持云台控制调节，可实现方向变焦速度响应控制功能； 6、支持预制位调用及设置功能，可实现≥7个预制位调节； 7、支持图像叠加功能，画中画、双分屏、三分屏四分屏模板调节功能； 8、支持广电级台标设置，以角为尺寸定义范围设置，满足自定义功能； 9、智能切换功能，支持自定义切换规则、支持轮循切换、按时间间隔切换不同视频； 10、支持多种不同跟踪与切换策略，实现画面切换到需要场景； 11、支持PPT内容字数长短，自动计算时长，调整切换时间； 12、提供导播类相关系统软件著作权证书复印件,原件备查。 （四）教学应用多功能管理系统 1、支持模式管理配置、系统管理配置、文件管理功能； 2、支持录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能；提供软件界面截图。 3、支持主讲模式、听讲模式、录播模式功能切换； 4、支持视频输出、音频输出、导播规则管理； 5、支持≥3路音频调节功能，≥2路视频调节功能； 6、支持≥1路远程互动声音调节，支持≥12导播模式配置功能； 7、支持视频编码、音频编码、电影模式编码质量调节、资源模式≥5路通道师生全景特写调节、VGA通道选择应用； 8、支持视频分段录制管理功能；FTP上传、片头片尾功能、录制模式功能，提供软件界面截图； 9、支持GPS跟踪定位推送功能，支持师生场景调节功能，视频编码质量调节功能； 10、智能互动系统：支持互动平台管理功能，支持互动云平台地址设置、设备名称管理设置、学校名称、注册码设置、视频主辅流通道管理功能，提供软件界面截图； 11、智能中控系统：支持串口调节，智能设备调节录制、停止、网络课堂、台式机、笔记本、师生画面控制功能，支持添加智能设备实现串口启用发送命令等功能； 12、智能音频处理系统：支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节；提供软件界面截图； 13、支持调音台功能， 支持音频调节录播模式音频显示、主讲、听课模式音频显示功能；支持一键开启关闭所有声音输入输出；支持音视频混音控制功能。 14、支持在线巡课直播、可实现不同通道画面巡视观看，主讲模式、听课模式功能。 15、支持串口设置、VGA输出、鼠标定位； 16、具备主播通道的直播、点播功能，在网络情况稳定的情况下，支持≥15个点主画面直播，且可使用手机扫码观看直播。 。 17、具有双码流直播功能，主播通道能够同时直播高清和标清视频 18、作为小组教学，及远程教学督导教学会议召开，需支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，当开启语音时，摄像机跟拍摄发言人。 19、支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能。 20、提供多功能教学系统类相关系统软件著作权复印件,原件备查。 （五）教学内容画面采集系统 1、支持多种模式采集方式，支持硬件系统传输采集模式，支持软采集方式。 2、支持教学视频画面采集、教学内容PPT等文档采集。 3、支持通过教师计算机控制开始采集、暂停采集、停止采集功能。 4、支持远程VGA，采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择； 5、支持观看平台采集VGA视频教室中老师视频、支持观看平台采集VGA视频教室中学生视频； 6、提供采集系统类相关系统软件著作权复印件,原件备查。 （六）自定义编辑系统 1、支持定时执行、开始停止主播窗口录制时间、支持插件读字功能、支持结束读字功能； 2、支持录制中加入片头片尾功能，支持多视频叠加功能； 3、提供自定义编辑系统类相关系统软件著作权复印件,原件备查。 （七）智能构图显示系统 1. 需支持师生同屏对话模式（非画中画），当一个学生起立与教师进行连续问答互动时，系统自动构图，呈现师生对话二分屏模式（而非单一的学生全景或特写），生动展现师生面对面教学情境。 2. 提供智能构图类相关的计算机软件著作权复印件,原件备查。 （八）控制终端技术指标： 1.支持与录播系统联动功能，实现录播系统开启关闭，图像预监跟踪，远程视频互动管理。 2.处理器：≥4核；≥2G内存。 3.支持教学多媒体设备接入，支持投影机、电视机教学设备开启，关闭功能。 4.为方便操作可进行鼠标键盘等移动存储设备接入，需具备≥2路USB接口,支持USB接口，用户可以通过U盘对多功能教学终端的视频课件拷贝。 5.需支持休眠唤醒功能，可自定义设置休眠时间，支持触摸唤醒功能。 6.需提供由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件,原件备查 |
| 41 | 直播及数据同步服务终端(内部流水号31900) | 一、录播功能： 1.根据课表时间的设定，自动开始和停止录制多间教室课程。 2.通过网络实时同步采集教室内授课图像、声音、计算机屏幕内容，录制完成生成课件。 3.视频采用≥H.264编码，码率可在0.5-8Mbps之间设置；音频采用AAC编码，采样率为≥48KHz，码率可在16-256Kbps之间设置。 4.支持软件采集教室端计算机屏幕内容，帧率为10-30fps，可以清晰流畅的捕获屏幕中播放的视频及FLASH动画。 5.具有课件手动上传和自动上传功能，可将完成标记好的课室名称、课件名称、主讲人员的课件上传到学校资源平台管理系统中； 6.课件支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过相关测试。 7.满足每间教室≥3路全高清视频，单路视频码率≥2Mbps。 8.具有手动直播控制功能，可以对直播进行人数控制和观看密码控制。 9.支持单画面和多画面模式的直播，多画面直播时画面窗口可以互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 二、基本白板 1、画笔。支持≥12种颜色选择，≥3种比粗细选择，支持撤销和恢复操作。 2、橡皮。支持手动擦除，一键清除，特定手势自动识别出橡皮，支持撤销和恢复操作。 3、黑板。支持特定手势自动识别出黑板显示与隐藏，黑板无限翻页，支持≥12种颜色选择，≥3种比粗细选择。 三、云直播 1、不借助其他任何硬件设备独立开启校内直播和云直播的混合方式直播。 2、不依赖课表，随时随地开启临时课直播。 3、学生课通过学号（账号）和临时课堂码观看直播。 4、开发云直播的外接辅助设备高拍仪的接入。 5、直播数据跟随直播进行录制及点播，保存本地，进行上传。 6、摄像头开关，视频音频开关、大小控制。 四、课堂互动 1、签到，可以进行扫码签到和云直播的线上签到功能。 2、测验，可以与学生进行测验下发，及测验统计功能。 3、弹幕，学生发送弹幕，在老师屏幕上滚动显示，弹幕开关在老师上门进行控制。 4、提问，老师可以在软件上对所有的学生名单进行点名提问，以及随机选择学生提问。 5、照片墙，学生发送照片，在老师屏幕可以进行全屏及缩略图显示。 6、资料上传，在线上教学，老师可以将资料上传到平台，以供学生下载查阅。 7、课堂报告，课后，对当节课的签到，直播，测验，提问等数据进行以报表形式进行统计。提供软件界面截图 8、批注，支持对作业照片等放大操作，进行批注。 9、音视频通话，支持教师与学生进行音视频连线功能。提供软件界面截图 五、硬件支撑 1、 规格：≥1U机架式服务器 2、处理器：≥1个英特尔至强处理器E-2234 ≥四核八线程3.6GHz，可选最大可支持至≥8核处理器，支持≥95W处理器； 3、内存：≥16GB ECC 2666MHz TruDDR4，可支持≥4个DIMM插槽中最多≥128Gb 4、硬盘：≥1个4T 7.2K 3.5寸SATA企业级，最多支持≥4个3.5寸SATA易插拔硬盘 5、扩展插槽 ：1≥个16通道或2个8通道PCIe 3.0插槽，≥4通道PCIe Gen3, x8内部RAID 插槽 6、网络接口：≥2 个 1GbE 端口 (嵌入式)；≥1 个1GbE 专用管理端口 7、电源：≥300W |
| 42 | 节点、资源服务终端(内部流水号31901) | 一、软件功能 1.与录播主机无缝隙兼容，配合录播主机使用。 2.支持web网页创建互动课堂，同时可通过控制系统的网络教研功能进行创建管理互动课堂。 3.支持固定互动课堂，无需进行二次互动点进行配置，同事支持动态互动课堂，支持互动课堂临时搭建。 4.支持创建管理互动课堂，实现异地互动，形成网络互动课堂。 5.支持组建单点网络互动课堂，即一间主讲教室与一间听课教室交互。 6.支持互动过程中，可以实时增加，也可以删除一个互动教室 7.支持组建多点的网络互动课堂，即一间主讲教室与多间听课教室同时交互，最多可支持一组≥40间教室互动。 8.支持互动课堂管理功能，具有多种用户权限的设置，包括建立互动小组，添加、删除、修改互动教室，开始和停止互动过程等。 9.互动课堂管理员在课堂开始前、进行中、结束后进行全全管理控制。 10.支持在在互动中，可以进行直播和录制教学场景。 11.可设置互动设备参数、查看互动状态、控制互动发言等。 12.在互动课堂进行交互时，可监看监听主讲教室和听课教室的音视频画面。 13.当互动时，具有申请发言功能，为避免互动干扰，可以对听课教室做静音，哑音等操作。 14.支持教室及课程命名功能，在互动视频中添加教室文字水印。 15.支持远程督导教研功能，当多间教室同时互动时，支持在主讲教室中轮询浏览所有听课教室。 16.支持单间教室进行提问，与主讲教室进行互动问答。 17.支持多间教室进行互动交流，进行教学研讨。 18.通过网络，将教学互动过程直播出去，直播画面可全真展现互动课堂的全过程。 19.支持教学互动过程录制成互动模式课件，用浏览器即可播放，无须安装其他软件。 二、硬件支撑 1、规格：≥2U机架式服务器 2、芯片组：≥Intel C622芯片组，支持Intel至强可扩展处理器 3、处理器：≥2颗Intel Xeon 4210R 10C 2.4GHz 处理器，可选最大可支持至≥26核处理器，支持≥150W处理器； 4、内存：≥2*16GB TruDDR4 2933MHz RDIMM，配置≥ 16根内存插槽，支持≥1TB内存扩展； 5、硬盘：≥1个4T 7.2K 3.5寸SATA企业级硬盘，最大支持≥8个硬盘扩展； 6、RAID卡：ThinkSystem 5350 12Gb阵列卡无缓存，支持0/1/10/5 RAID级别； 7、网卡：≥2个千兆网卡，≥1个专用的管理端口。 8、配件：免工具滑动导轨套件； 9、电源：≥2个550W电源，支持热插拔冗余电源。 10、冷却系统：支持≥4个冗余热插拔系统风扇11、I/O扩展：最大支持≥7个PCIe 3.0插槽，包含≥6个标准PCIe插槽与≥1个LOM插槽 |
| 43 | 网络存储主机(内部流水号31902) | 1、国产存储品牌，非OEM或联合品牌 2、集中式存储架构，配置≥2个SAN控制器（SAN控制器不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等），最大支持≥16个SAN控制器 3、配置16Gb FC主机接口≥8个（含全部光模块），10Gb iSCSI接口≥4个（含全部光模块），1Gb iSCSI接口≥14个 4、配置后端磁盘通道SAS 3.0*4，总带宽≥192Gb 5、▲支持控制器在线升级，升级过程中前端业务运行正常，无IO跌零（提供具备“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，原件备查。） 6、配置缓存≥128GB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等 7、采用写缓存镜像，缓存降落技术，掉电后将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存 8、支持Windows、Solaris、HP-UX、IBM-AIX、Linux等国外和国内主流操作系统 9、▲实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准,支持SMI-S V1.8.0版本；（提供SNIA官网截图和链接证明） 10、具备精简配置功能，实现容量虚拟化，空间按需供应，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节（提供具备“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，原件备查。 11、具备QoS功能，基于端口或LUN对IOPS及流量进行管理和控制 12、支持在快照基础上再次创建快照，即级联快照功能，同时支持级联快照的跨级回滚，以保障快照数据安全（提供具备“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，原件备查。） 13、▲支持单节点存储在线扩容双活，实现业务不中断的双活灾备功能（提供具备“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，原件备查。 14、配置中文图形化管理平台软件 |
| 44 | 存储磁盘柜(内部流水号31903) | 1、硬盘配置≥14TB 7.2K SAS盘≥4块，含相应的硬盘扩展柜，硬盘扩展模块与磁盘驱动器均需无缝适配本次招标网络存储主机控制器 2、RAID类型 硬盘支持RAID 0、1、10、5、6等 |
| 45 | 光纤存储专用交换机(内部流水号31904) | 1、光纤通道端口≥ 8、16 和 24 端口配置；E 端口、 F 端口、M 端口和 D 端口 2、端口需求 单台最大端口数为≥24 3、可扩展性 完整的 Fabric 架构，最多可有≥ 239 台交换机 4、ISL 链路捆绑：基于帧的链路捆绑，每个 ISL 链路捆绑最多 8 个 32 Gbps 端口；每个 ISL 链路捆绑最高 256 Gbps 的吞吐量 运用 Brocade Fabric OS 中所包括的 DPS，实现基于交换的跨 ISL 负载均衡 5、性能 ：光纤通道 : ≥4.25 Gbps 线速，全双工；≥8.5 Gbps 线速，全双工；≥14.025 Gbps 线速，全双工；≥4 Gbps、≥8 Gbps、≥16 Gbps 和 32 Gbps 端口速度自适应 6、最大fabric延迟 8 Gbit/sec速率下采用无争用、≤700纳米 7、最大帧 ≥2112字节 8、端口类型 ≥24 个 SFP 9、数据流量类型 支持单播、多播(255组)和广播 10、介质类型 ≥32 Gbps SWL、LWL ；≥16 Gbps SWL、LWL、ELWL 11、≥ 1个USB端口，适用于固件下载、支持保存、 12、支持的管理软件：HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；审核、系统日志；命令行界面（CLI）；符合 SMI-S 标准；管理域等 13、安全性：DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP 交换机身份验证；HTTPS、IPsec、IP 过滤、LDAP with IPv6、OpenLDAP、端口捆绑、RADIUS、TACACS+、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、 ecure Copy（SCP）、Secure RPC、Secure Syslog、SFTP、SSH v2、SSL、交换机捆绑、Trusted Switch 14、服务 ≥3年原厂 15、诊断：ClearLink 光模块和线缆诊断，包括电 / 光环回、链路流量 / 延迟 / 距离；流镜像；内置流量生成器（flow generator）；POST 和嵌入式在线 / 离线诊断，包括环境监控、FCping 和 Pathinfo（FC traceroute）、 Frame Viewer、非破坏性 Daemon 重启、光模块健康状况监控、电源监控、RAStrace 日志和 Rolling Reboot Detection（RRD） |
| 46 | 汇聚交换机(内部流水号31905) | 1.交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps（以官网较小值为准） 2.固化≥24个10/100/1000M自适应电口，≥8个1G/10G SFP+光口 3.支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告。 4.设备可提供≥1个业务扩展槽，支持≥100G端口扩展 5.▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 6.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)，要求提供官网截图。 7.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告，原件备查。 8.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告。 9.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS标识的第三方权威机构检验报告。 10.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 11.▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，要求提供官网截图和链接。 12.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报。 13.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 14.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图 |
| 47 | 24口POE接入交换机(内部流水号31906) | 1.交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告，原件备查。 5.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W 6.▲投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供所投产品官网截图（含链接）、产品实物图片。 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8.支持IPV4/IPV6静态路由 9.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 10.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，要求提供官网截图和链接证明。 11.▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，要求提供官网截图或产品彩页截图证明。 12.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 |
| 48 | 千兆光模块(内部流水号31907) | 千兆多模光纤模块 |
| 49 | 万兆光模块(内部流水号31908) | 万兆多模光纤模块 |
| 50 | 六类非屏蔽网线(内部流水号31909) | 六类非屏蔽网线 |
| 51 | AI老师高清摄像机（含跟踪软件）(内部流水号31910) | 硬件参数： 1.具备≥800万像素2路4K CMOS传感器，支持双镜头同时推流； 2.网络接口：支持≥1路RJ45接口，具备 10/100M自适应，具备POE功能； 3.图像传感器：1/2.5英寸CMOS ； 4.最低照度：1Lux； 5.信噪比>50dB； 6.快门速度：1/1到1/10,000秒； 7.增益：自动/手动； 8.曝光模式：自动，手动，快门优先； 9.白平衡：自动，手动，一键触发； 10.智能功能：具有面目检测功能； 11.分辨率≥4k,输出格式3840X2160@ 30fps； 12.视频压缩：H.265/H.264； 13.音频压缩：AAC； 14.网络协议：HTTP,TCP,UDP, RTSP,RTMP,ONVIF； 软件参数： 1.具备教师双景别拍摄功能，双镜头同时实现全景景别和特写景别拍摄； 2.▲支持多人面目图像识别，具备AI图像分析技术，可以实现教师实时考勤功能。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件,原件备查； 3.具备教师区域跟踪功能设置： （1）具备一键式启动跟踪和停止跟踪功能（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件,原件备查）； ▲（2）教师定位支持图像运动检测算法，支持根据教师的教学活动进行跟踪拍摄（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件,原件备查）； （3）支持以web页面的方式进行参数及功能应用设置； （4）支持跟踪识别区域设定，可以根据讲台教学区域自定义设置教师的移动区域（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件,原件备查）。 4.▲为保证系统之间良好兼容性须与集控录播系统、录制服务终端同一品牌； |
| 52 | ■AI学生高清摄像机（含学生行为分析）(内部流水号31911) | 一、硬件接口参数: 1.3.5mm音频输入≥1 2.3.5mm音频输出≥1 3.RJ45网络接口≥1（支持POE，100M/1000M自适应） 4.DC12V电源接口≥1 二、摄像头参数: 镜头一： 1.焦距：≥3.25mm 2.水平视场角：87°±2% 3.快门速度：1/25到1/10000 4.增益：0-45db 5.信噪比：≥50dB 镜头二： 1.焦距：≥7.867mm 2.水平视场角：≥45° 3.快门速度：1/25到1/10000 4.增益：0-45db 5.信噪比：≥50dB 三、其他参数 1.网络编码：≥H.264 2.网络协议：RTSP，Onvif，2017（私有协议） 3.多码流：支持 4.浏览器访问：支持 5.工作温度：0°C ~ + 40°C 6.存放温度：-20°C ~ +60°C 7.分辨率：≥4k@25fps； 四、软件参数： 1.采用双镜头设计，支持多人面部图像识别，具备AI图像识别、AI图像分析功能； 2.▲具备≥40名学生同时行为统计分析，行为动作包括：举手、站立、回头、趴桌（提供具有“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告复印件,原件备查 3.具备课堂预警，支持实时将课堂内学生的听课状态推送到学校原有督导巡课平台进行数据分析；(需要提供对接文件资料)。 4. ▲具备课堂学情统计分析，包括：前排就坐率、空座率、抬头率，到课率（提供具有“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告复印件，原件备查 5.具备同时对≥40名学生进行秒级考勤统计（提供具有“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告复印件,原件备查； 6.▲考虑到网络环境的复杂因素，摄像机需具备图像采集与AI图像分析同时进行（提供具有“CMA”或“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告复印件,原件备查 7.为了保证本地课堂统计分析的实时性与稳定性，拒绝使用采集图像后通过网络传送到后端分析服务器进行统计分析； 8.支持网络端通过远程登录管理，实现对课堂教学行为分析历史数据的查看，支持对学生上课数据统计分析，实现对教师教学效果评估数据分析； 9.学情分析结果以曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析； 10.支持同时统计教室内多名学生的站立动作； 11.能够记录多人举手回答问题，配合课堂教学场景，辅助任课教师反映出真实的教学互动时学生的积极配合程度； 12.实时反馈出课堂的听讲集中度，提高课堂听讲效率； 13.采用人工智能技术提供快速、高准确率的面部检测功能。针对实时采集视频流进行分析，应对复杂的光照并支持多种人脸姿态； 14.支持智能时长考勤自定义方式，根据教学课堂时间设定考勤时长，课前课中下课前等考勤方式； 15.为保证考勤响应速度，需支持秒级考勤，拒绝使用单间教室或者多间教室轮巡考勤方式。 16.▲为保证系统之间良好兼容性须与集控录播系统、录制服务终端同一品牌； |

子包2:智慧教室管理软件等      (预算金额805.526万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室管理软件(内部流水号31853) | 10 | 套 | 6 | 60 |
| 2 | 智慧教学数据分析软件(内部流水号31854) | 12 | 套 | 5.4 | 64.8 |
| 3 | IP语音对讲主机（管理员端）(内部流水号31855) | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | IP语音对讲主机（教室端）(内部流水号31856) | 10 | 台 | 0.25 | 2.5 |
| 5 | POE交换机(内部流水号31857) | 12 | 台 | 0.5 | 6 |
| 6 | 智慧管理主机(内部流水号31858) | 10 | 台 | 2.4 | 24 |
| 7 | 智能控制面板(内部流水号31859) | 10 | 台 | 0.98 | 9.8 |
| 8 | 三模合一无线数字话筒(内部流水号31860) | 20 | 个 | 0.1 | 2 |
| 9 | 话筒管家(内部流水号31861) | 10 | 台 | 0.3 | 3 |
| 10 | 数字无线教学功放(内部流水号31862) | 10 | 台 | 0.4 | 4 |
| 11 | 高保真专业语言音箱(内部流水号31863) | 40 | 套 | 0.1 | 4 |
| 12 | 智能环境控制网关(内部流水号31864) | 10 | 个 | 0.2 | 2 |
| 13 | 智能照明(内部流水号31865) | 12 | 套 | 1.96 | 23.52 |
| 14 | 智能窗帘(内部流水号31866) | 24 | 套 | 0.98 | 23.52 |
| 15 | 智能红外遥控器(内部流水号31867) | 40 | 个 | 0.08 | 3.2 |
| 16 | 智能门(内部流水号31868) | 24 | 套 | 1.8 | 43.2 |
| 17 | 教学终端(内部流水号31869) | 10 | 套 | 1.1 | 11 |
| 18 | 室内高清单元板(内部流水号31870) | 224 | 张 | 0.09 | 20.16 |
| 19 | 室内高清高刷单元板(内部流水号31871) | 240 | 张 | 0.15 | 36 |
| 20 | 智能操作台(内部流水号31872) | 10 | 套 | 1.88 | 18.8 |
| 21 | ■教学资源云平台软件(内部流水号31873) | 6 | 套 | 6.6 | 39.6 |
| 22 | 精品录播主机(内部流水号31874) | 6 | 台 | 4.2 | 25.2 |
| 23 | 精品录播主机软件(内部流水号31875) | 6 | 套 | 4.2 | 25.2 |
| 24 | 行为识别软件(内部流水号31876) | 6 | 套 | 4.8 | 28.8 |
| 25 | 跟踪定位摄像机(内部流水号31877) | 12 | 台 | 0.5 | 6 |
| 26 | 可视化控制面板(内部流水号31878) | 6 | 台 | 0.9 | 5.4 |
| 27 | 云台摄像机(内部流水号31879) | 24 | 台 | 1.5 | 36 |
| 28 | 音频处理器(内部流水号31880) | 6 | 台 | 2 | 12 |
| 29 | 吊麦(内部流水号31881) | 36 | 个 | 0.098 | 3.528 |
| 30 | 机柜(内部流水号31882) | 10 | 台 | 0.38 | 3.8 |
| 31 | 边缘计算终端(内部流水号31883) | 19 | 台 | 1.95 | 37.05 |
| 32 | 拾音器(内部流水号31884) | 19 | 个 | 0.168 | 3.192 |
| 33 | 交互智能平板(内部流水号31885) | 1 | 台 | 5.8 | 5.8 |
| 34 | 智慧黑板(内部流水号31886) | 10 | 套 | 9 | 90 |
| 35 | 辅助智能平板(内部流水号31887) | 54 | 台 | 1.85 | 99.9 |
| 36 | 智能平板脚架(内部流水号31888) | 24 | 台 | 0.2 | 4.8 |
| 37 | AI采集摄像头(内部流水号31889) | 12 | 台 | 0.25 | 3 |
| 38 | 高清摄像头(内部流水号31890) | 12 | 个 | 0.088 | 1.056 |
| 39 | 配电箱(内部流水号31891) | 12 | 个 | 0.5 | 6 |
| 40 | 广播级4K摄录一体机(内部流水号33143) | 1 | 套 | 4.9 | 4.9 |
| 41 | 多网聚合直播导播一体机(内部流水号33144) | 1 | 套 | 2 | 2 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室管理软件(内部流水号31853) | 1、需采用B/S架构设计，以浏览器登录的管理方式。 2、管理软件需支持主页面显示课室使用情况、课室使用率、课室自习预约情况、课室借用情况、学生考勤、教师考勤、待办事项、设备告警、资产管理等相关信息，并以相关图形状态进行区分显示，需支持首页自定义功能以供学校能更好掌握课室、人员的使用情况，系统还需支持首页功能的自定义显示。 3、系统支持集中显示、远程控制教室所有受控设备开关状态，至少包括：电脑、投影机、投影幕、功放、灯光、风扇、空调、窗帘等设备；并支持对投影机等的智能延时开关机保护。 4、系统需支持对课室多媒体设备及教室环境状态综合监测，包括：实时查看课室各设备功率等，对设备或控制异常状态检测和告警。 5、系统支持在主控制界面自定义所需要控制及显示的设备。 6、系统支持对电脑、投影机等设备的功率采样，基于功率采样的方式实时监测投影机、电脑、功放等设备的开启/关闭状态。 7、系统需支持批量设备开关，可自由指定整栋楼、或整层教室设备批量开/关。 8、支持对教学计算机网络唤醒、通电启动、机械启动三种开关机方式，可根据不同的场景灵活选配对教学计算机的开、关机功能。支持对实训室、公共电脑机房等同时几十台或上百台电脑的批量控制。 9、支持与学校教务系统对接，或导入学校课程表内容，根据课表规定的时间、地点自动开启/关闭设备；支持在web管理页面直接编辑课表，实现快速调课。 10、系统支持根据自定义时间规则对教室多媒体设备的实现自动化控制，要求可以根据不同场景来设置课间或课后设备的操作规则，可以指定设备的开机时间、关机时间，并且可以通过指定操作控制的设备，并提供关机巡检功能。 11、系统支持IP语音广播，可实现分区域广播、语音直播、话筒直播等功能；可同时选择多首音频文件，被选择的音频文件会自动的上移形成一个播放列表，同时在播放列表中的音频文件，可以置顶、上移、下移，支持对音频文件进行单曲、顺序、循环、随机等多种播放方式，支持对音量调节； 可实现定时广播，可以自定义各种定时广播策略，并能详细显示广播的课室、广播的音源文件、播放历史记录等；要求语音采用高清解码，从而保证语音广播质量。 12、支持IP语音通话功能，便于远程协助排障，系统能自动将每次通话的主叫课室、被叫课室、开始时间、通话时长、通话内容进行记录，可以对录音进行播放、下载、删除（需要提供权限才可以进行操作），便于对出现问题的进行追溯。 13、支持与视频监控对接，可直接调用各教室监控画面，可轮询实时观测课室情况，同时还预留与云台功能的对接。 14、支持对教室端的多媒体设备进行资产统计管理功能，可以通过系统管理平台对前端设备的状态、所属教学楼、课室名、设备类型、品牌、型号、采购日期、使用时长、录入时间、采购部门等信息进行统计，并生成相关的统计报表；系统支持以资产类型形成资产概况图例，可以呈现课室里的重要设备，如投影机、电脑、空调、功放等。 15、为满足除教学以外活动对多媒体教室的使用，系统管理平台还支持对智慧（多媒体）课室借用申请功能，学生可以通过手机客户端对活动所使用的教室提出借用申请，管理平台管理人员根据审批结果对教室使用情况进行批复，以简化对多媒体教室使用流程的审批。 16、支持故障检测：可自动对平台所管理设备进行自检，并生成检测报告。 17、支持对设备的各种异常进行告警，包括开启异常、关闭异常、非法使用、设备离线、设备防盗告警，设备老化告警等，点击每类告警信息能看到详细故障告警情况。 18、系统提供故障处理跟踪功能，能够对每个故障的整个处理流程进行跟踪、监管，并对处理的时间长、处理的人员、报障人、故障类型等进行记录，方便学校管理部门对故障处理的进行追溯。 ▲19、投标人必须承诺：投标人提供的产品与学校正在使用的多功能智慧管理主机（含智能电源模块）和多功能管理运维平台无缝对接。如在合同实施阶段出现投标产品无法满足的情况，则必须在限定时间内负责调试至完全满足为止，限定时间内仍无法满足的，采购人将拒绝验收并追究中标人合同违约及违反采购法相关责任。投标时提供书面材料并加盖投标人公章。 |
| 2 | 智慧教学数据分析软件(内部流水号31854) | 总体要求： ▲1、投标人必须承诺：投标人提供的产品与学校正在使用的教学系统一体化融合平台以及数据可视化软件无缝对接。如在合同实施阶段出现投标产品无法满足的情况，则必须在限定时间内负责调试至完全满足为止，限定时间内仍无法满足的，采购人将拒绝验收并追究中标人合同违约及违反采购法相关责任。投标时提供书面材料并加盖投标人公章。 智慧课堂模块： 2、前端采用基于C/S客户端架构，可以便捷安装到教室教师端电脑，支持与智慧教室中控设备进行集成管控，支持教室环境控制、音响音量与麦克风音量控制等常见设备管控。 3、支持微课录制，可手动控制开始和暂停录制。 4、录制开始后支持手写功能，支持教师直接在PPT页面上进行知识点、重难点标记，标记方式包括但不限于画笔涂鸦、箭头、教鞭，支持更换画笔颜色，支持对标记内容进行擦除和清屏操作。 5、微课录制过程中，如果老师开启了其他课堂互动，系统需自动停止录制微课，老师返回PPT讲解页面后，系统需自动继续录制；微课保存成功后，支持预览、删除微课；支持给授课老师的移动端发送微课录制成功的提醒消息。 6、录制完成的微课支持回放PPT课件的翻页，包括老师在PPT页面上做的标记和板书。 7、录制完成的微课支持记录老师的授课语音并自动识别为字幕，字幕需支持编辑修改，可插入、删除字幕，编辑字幕时间，支持调整字幕大小。老师可手动控制是否显示字幕。 8、支持老师根据教学的需求设置微课播放速度，如1倍、1.25倍、1.5倍、1.75倍；支持将微课分享给学生回课复习。可设置定时分享时间；45分钟微课大小不超过50M，以节省学生手机流量。 9、支持学生在移动端观看微课资源，观看行为可记录至学生的平时成绩。 ▲10、支持教师实时查看学生观看微课的进度，包括哪些学生看了，哪些学生没看，学生具体看了多少。支持导出观看记录。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 11、侧边快捷栏支持设备管理、微课开始录制、微课结束录制、退出课件全屏、触控、涂鸦、板书、刷新等快捷操作。 12、支持触控与涂鸦操作随时进行切换，支持在任意界面进行涂鸦操作，涂鸦支持画笔、直线、箭头、擦除、一键清屏、不同颜色、教鞭、撤销、退出涂鸦等操作。 ▲13、支持随时以及任何功能界面快捷打开板书功能，板书书写支持画笔、直线、箭头、擦除、一键清屏、不同颜色、不同背景、教鞭、撤销、删除、收起板书等操作，支持自动保存当前板书，并支持查看历史板书，支持一键保存当前板书至教学资源库中，支持一键分享当前板书以及批量分享资源库中所有板书给当前课堂学生。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 14、系统应具有高性能高扩展性，数据需对接教学大数据管理与分析模块，实现平台统一管理。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 智慧教学在线巡课模块： ▲15、支持按照教室查询及检索具体教室排课信息，支持对接教务课表数据；可以按照树状结构查看教学楼以及每层楼教室名称，也可以对具体教室进行检索查询，点击教室可查看具体教室排课信息；教室排课信息可按照具体日期、日以及教学周进行排课信息查询，可点击今日快捷跳转自当天教室排课信息，可快捷点击前一天、后一天、上一周、下一周查询教室排课详情；排课信息显示课程名称及授课教师名称等详情，支持按色块区分当前上课信息和过往上课记录；支持点击过往上课记录跳转至课堂教学过程记录。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 16、支持按照教师查询及检索具体课堂上课详情，可以按照院系进行检索查询院系所有教师课堂上课详情；所选院系支持按照学年或者学期进行筛选，可以通过教师姓名、工号、课程（课堂）名称进行检索；院系课堂上课详情展示所有教师姓名、课堂信息、总上课课时以及教师平均分，课堂信息详情包括课堂名称、上课课时、课堂平均分等信息，如课堂正在上课中则会在课堂名称中以色块显示上课中字样；支持点击具体课堂名称跳转至该课堂当前及历史课堂详情界面，展示教师姓名、课堂名称以及当前和历史课堂详细信息；课堂详情以卡片形式进行呈现，展示出勤率、出勤人数、课堂分数、具体上课时间、校区、教学楼、教室名称等信息，如果课堂正在上课中以色块显示上课中字样，课堂详情卡片以曲线图展示抬头率和点头率方便快速判断课堂教学状态，并且可以直接点击课堂详情卡片跳转至课堂教学过程记录界面；支持直接在课堂详情界面点击查看评分详情跳转至该课堂评分详情界面。 17、支持课堂直播功能，界面展示课堂的直播授课画面、教师PC屏幕图像，并且支持点击相关图像进行放大特写，可以实时统计并展示当前课堂出勤率、每秒钟的抬头率、每分钟的抬头率和点头频次，以及由课堂点头率与抬头数形成的统计图；支持当前界面同步接收课堂声音；支持在当前界面点击历史课次查看和跳转至该课程的历史课堂教学过程记录界面；支持点击课堂数据档案查询该课堂教学过程互动数据；支持当前界面在线进行评分；支持当前界面点击课堂录播可以记录当前课堂完整视频影像。 ▲18、支持查看课堂教学过程记录，完整90分钟课堂存储大小不超过100M，课堂教学过程记录展示教师授课图像、教师PC屏幕图像、板书图像、语音流、抬头率与点头数及教师活跃度时间轴曲线、注意力散点图、学生脱离课堂情况分析、出勤人数、学生活跃度、学生注意力、课堂整体出勤率、准时率、抬头率峰值、课堂就座指数、教师亲和力、教师活跃指数等；支持拖动时间轴曲线，课堂相关图像同步显示对应时间节点，并且同步播放对应时间节点课堂声音；支持课堂声音播放及暂停，可以快捷点击跳转至语音流开头或结束；支持快捷点击原始视频播放当前课堂视频影像记录；支持在当前界面点击历史课次查看和跳转至该课程的历史课堂教学过程记录界面；支持删除当前教学过程记录；支持导出该课堂教室上课数据详情，上课数据详情包括教室信息、教室姓名、课程名称、日期、起止时间以及按照时间节点的抬头率与点头数等数据。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 智慧教学督导评价模块： 19、支持实时统计分析全校督导评分详情，督导评分详情展示评课次数、评课教师数、被评教师数、被评课堂数、各院系课堂评分情况、评课教师排行榜、课堂评分排行榜、评课统计、评分统计等数据；可以按照不同学年教学周区间进行筛选，并实时呈现教学周对应具体日期；支持各院系课堂评分情况分析，按照个院系平均分以柱状图方式呈现，可以直接呈现各院系课堂督导平均由高到低进行排名；支持评课教师排行榜，可以按照全校或者各院系进行筛选，展示排名、教师姓名、院系名称、评课次数等数据，并可点击查看详情跳转至督导评课统计界面；支持课堂评分排行榜，可以按照全校或者各院系进行筛选，展示排名、课堂名称、教师姓名、平均分，并可点击查看详情跳转至课堂评课统计界面；支持评课统计，可以按照全校或者各院系进行筛选，以折线图方式按教学周对评课节数进行趋势分析；支持评分统计，可以按照全校或者各院系进行筛选，以折线图方式按照教学周对课堂平均分进行趋势分析。 20、支持按照不同学年教学周区间进行筛选，并实时呈现教学周对应具体日期；支持按照全校或者院系进行筛选，可以按照督导姓名进行检索；督导评课统计展示姓名、院系、总评课次数、最近一次评课课堂、最近一次评课时间，可以点击查看评分记录跳转至督导巡课日志界面。 21、支持按照不同学年教学周区间进行筛选，并实时呈现教学周对应具体日期；支持按照全校或者院系进行筛选，可以按照课堂名称、教师姓名进行检索；课堂评价统计展示课堂名称、任课教师、院系名称、课次、被评次数、分数，可以点击查看跳转至评量表与调查问卷结果统计界面。 22、支持按照开始日期和结束日期进行筛选；督导巡课日志展示课程名称、授课时间、开课学期、任课教师、评分人、评分时间、分数，可以点击某一门课程快捷查看具体评分详情。 23、支持按照学年、学期进行筛选；页面展示院系名称、评分策略，可快捷点击模板管理跳转至模板管理界面；支持单独或者批量对院系进行评分策略修改，可下拉选择评量表与调研问卷模板，能通过模板名称进行检索，并在线预览模板； ▲24、支持按模板名称进行快捷检索；模板管理界面展示序号、模板名称、模板创建者、创建时间；支持新建模板；支持对创建目进行编辑和删除操作，模板编辑界面可以设置模板名称，支持在创建界面以及创建小节底部快捷添加题型、添加标题和说明、添加图片、添加视频、添加小节，添加的每一项均支持复制与删除操作；添加题型支持单选题、多选题、简答题、单选题网格、多选题网格、分值项、线性量表，并且每个题型支持下拉快捷切换至其他题型，支持拖动调整题型顺序，题型均支持复制与删除；单选题与多选题可以设置问题题干和题干说明，题干支持插入图片，支持快捷添加选项、“其他”选项和删除选项，支持拖动调节选项顺序，选项可以手动输入内容与插入图片，支持快捷勾选正确选项，单选及多选题型支持以标签形式展现，支持设置是否为必填项；简答题支持设置问题题干及说明，可以插入图片，支持设置是否为必填项；单选题网格与多选题网格可以设置问题题干和题干说明，题干支持插入图片，支持快捷添加行、添加列和删除行与列，支持拖动调节行与列顺序，行与列可以手动输入内容，支持按列勾选正确选项，支持设置要求每行一条回复；线性量表支持设置问题题干和题干说明，可以插入图片，支持从1到10设置分数，支持设置最低分说明与最高分说明，支持设置是否为必填项。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 教学大数据管理与分析模块： 25、教务视窗：支持按照院系进行筛选查看今日学情、教学资源沉淀以及学情风向；今日学情展示开启互动老师数、今日参与互动学生数、今日互动总数、平均签到到课率、平均课堂活跃度、缺勤人数、请假人数、本周思政活动次数数据维度统计，支持查看历史学情，历史学情可以按照月份进行筛选，展示每日教学互动数据详情，支持所有数据实时更新，并支持当前数据导出；教学资源沉淀展示教师数量、共享小组、课程数量、单题数量、组卷数量、课件数量、微课数量、板书数量、作业数量、在线学习数量数据统计，并支持所有数据实时更新；学情风向可以自定义时间周期，以新增课程资源数（个）和课堂互动数（天）进行趋势分析，支持按天或者周进行聚合。 ▲26、教务总览大屏：界面展示教师教法分析、资源建设分析、今日课堂活跃榜、课堂实施动态、今日上课教师、今日上课学生、今日上课课堂、今日互动总数、当前上课教室、学生互动分析、近期互动趋势分析，并展示总体课堂专注度包含出勤率、参与率以及抬头率；支持展示当前课堂画面进行轮播，并展示所有校区教室上课情况以及使用率。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 27、教务教师大屏：展示教师课堂行为数据排行、教师互动指数排行、教师资源建设排行，可以在优秀榜或者异常榜之间进行切换，并支持点击教师姓名下钻至详情界面；展示院系课堂行为数据排行、院系互动指数排行、院系资源建设排行，并支持在优秀榜或者异常榜之间进行切换；展示课堂数据统计，支持按照院级进行筛选，可以在优秀榜或者异常榜之间进行切换，支持按照学生数、签到率、资源数、课堂指数进行正序或者倒序对课堂进行排行，并支持点击课堂信息跳转至课堂详情界面；课堂详情界面展示当前课堂互动类型分布、课堂情况总览、教学资源、优秀学生、需要关注的学生、课堂学生签到情况以及当前正在上课的教室画面。 28、教务学生大屏：支持按照院系进行筛选，并支持在优秀榜和异常榜之间进行切换；优秀榜展示出勤率排行榜、课堂互动参与率排行榜、作业完成率排行榜，异常榜展示缺勤学生预警、课堂最不活跃学生预警、作业完成情况预警，支持点击学生信息跳转至学生详情界面；学生详情界面展示学生课堂签到情况、平均签到率、答题参与率、讨论参与率、课件查看率、作业完成率、学生情况分析，并展示每学期以加入所有课堂详情，详情包括课堂名称、院系名称、教师名称、缺勤次数、签到、答题、讨论、点答、拓展学习、互评、答疑、微课、作业、课件、分组研讨、综合评分以及课堂学习行为详情，点击课堂学习详情包含本课堂学习行为雷达图、所有课堂学习行为雷达图以及学生思政学习达成度雷达图。 29、教务出勤大屏：展示本学期近期全校出勤变化趋势和全校平均出勤率，同时展示课堂出勤率排行榜、本学期教师出勤率排行榜、院系平均出勤率排行榜、今日课堂出勤排行榜，并支持在优秀榜和异常榜之间进行切换。 30、思政标签设置：支持按照校级思政标签和院系级思政标签进行自定义设置；校级思政标签设置支持对思政标签进行新增、内容描述、修改内容描述和禁用、启用操作；院系级标签支持按照不同院系分别设置思政标签，院系级思政标签支持对思政标签进行新增、内容描述、修改内容描述和禁用、启用操作。 ▲31、思政大数据分析：展示各院系课程思政教学情况，支持按照今日、本周、本学期以及具体时间周期进行筛选，通过柱状图和排行榜方式分别呈现；展示教师和课堂排行榜，支持按照院系进行筛选；展示各院系课程思政活动统计，支持按照今日、本周、本学期以及具体时间周期进行筛选，通过柱状图、雷达图以及列表方式进行呈现，列表中支持点击院系名称下钻至院系课程思政活动详情界面。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 32、院系课程思政详情界面可：以通过课堂列表、今日、本周、本月、本学期以及具体时间周期进行筛选，并按照课堂名称进行检索，支持在校级标签覆盖统计和院系级标签覆盖统计间进行切换；以曲线图、柱状图、雷达图和列表方式进行呈现，列表呈现课堂思政活动统计情况，并以色块进行区分思政元素覆盖情况，支持点击课堂名称进行下钻至课堂思政覆盖详情，课堂思政覆盖详情展示具体思政标签，以雷达图方式进行呈现，并支持查看该课堂每个课次的具体教案信息。 33、全校教师教学概览：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；以柱状图方式展示教师教法分析；展示教师活跃度排行榜，支持以列表方式查看完整榜单，并进行导出；以柱状图展示各院系教师活跃度分析，支持勾选教学活动进行筛选分析。 34、全校学生学习概况：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；展示全校学生学习概览，包括学生互动互、生均互动次数以及生均资源利用数；以柱状图方式呈现学生互动分析；以柱状图展示各院系学生活跃度分析，支持勾选教学活动进行筛选分析。 35、全校教学资源概览：展示课程、单题、组卷、课件、微课、互评、板书、作业总数；以列表方式呈现各院系教学资源详情，支持点击详情跳转至课堂数据档案界面。 36、教师课堂行为数据排行榜：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；以列表方式呈现教师课堂行为数据排行榜，列表信息包含排名、教师姓名、院系名称、课堂名称、课堂行为数据曲线、课堂抬头率、教师课堂行为数据综合曲线、抬头率，支持导出榜单，可以点击课堂名称跳转至课程历史数据查询。 37、教师互动指数排行榜：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；以列表方式呈现教师互动指数排行榜，列表信息包含排名、教师姓名、院系名称、课堂名称、课堂互动指数曲线、课堂互动指数、教师课堂指数综合曲线、综合互动指数，支持导出榜单，可以点击课堂名称跳转至课堂数据档案界面。 38、教师资源建设排行榜：支持按照院系进行查询；以列表方式呈现教师资源建设排行榜，列表信息包含排名、教师姓名、院系姓名、课堂名称、单题、组卷、课件、微课、板书、作业、互评、在线学习、当前课堂资源建设数、教师资源建设总数，支持导出榜单，可以点击课堂名称跳转至课堂数据档案界面。 39、课堂数据统计排行榜：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；以列表方式呈现课堂数据统计排行榜，列表信息包含、排名、教师姓名、课堂名称、学期、学生数、签到率、资源数、课堂指数、详情，并支持点击学生数、签到率、资源数、课堂指数进行正序和倒序的排序，可以导出榜单，点击详情可以跳转至课堂数据档案界面。 ▲40、学生个体精准画像：支持按照院系进行查询；以列表方式呈现学生个体精准画像，列表信息包含排名、学生姓名、院系名称、本学期累计缺勤次数、出勤率、未交作业次数、完成率、本学期累计互动次数、参与率、详情，并支持点击本学期累计缺勤次数、出勤率、未交作业次数、完成率、本学期累计互动次数、参与率进行正序和倒序的排序，可以导出榜单，点击详情可以跳转至学生学习档案界面。投标时提供软件功能截图并加盖投标人公章。 41、全校实时出勤情况统计：支持按照院系和具体时间周期进行筛选；以饼状图方式展示出勤率；展示课堂签到率排行榜，支持以列表方式查看完整榜单，并进行导出，可以点击缺勤详情查看缺勤学生实时流水清单，也可以进一步点击学生姓名跳转至学生学习档案界面；以柱状图展示各院系出勤统计分析，支持勾选出勤、请假、迟到、缺勤进行筛选分析，可以点击数据详情查看院系签到率排行榜完整榜单，并支持导出。 42、实时看板：支持按照校区、教学楼、教室进行筛选查询。界面以色块方式展示教室是否在上课中，点击上课中教室可以跳转至在线巡课界面；在线巡课界面展示教室摄像头画面、PC屏幕图像、出勤人数、抬头率（每秒）、抬头率（每分钟）、点头频次以及课堂抬头率点头数统计图。 43、课程历史数据查询：支持按照教室姓名与课程名称进行检索查询，可以按照学年和学习进行筛选查询；界面以列表方式呈现课程历史数据，包括教师姓名、课堂名称、上课次数、总上课次数，点击课堂名称跳转至课堂数据总览界面；课堂数据总览界面包含该课堂所有历史课堂数据，该数据以标签方式呈现，标签呈现内容包括校区信息、教学楼信息、教室信息、出勤人数、抬头率与点头率变化曲线图，点击标签跳转至该课次课堂教学过程记录界面；课堂教学过程记录界面展示教室摄像头画面、教师PC屏幕图像、语音流、抬头率与点头数时间轴曲线、课堂互动事件流、注意力热力图、出勤人数、抬头率峰值、活跃度、注意力、迟到率等数据；支持任意拖动抬头率与点头书时间轴曲线，课堂相关图像同步显示对应时间节点，并且同步播放对应时间节点课堂声音，支持对该课堂教学过程记录进行删除和导出操作。 44、教室历史数据查询：支持按照校区、教学楼、教室进行筛选，界面以列表方式呈现校区、教学楼、教师、上课次数以及详情，点击详情跳转至该教室历史课程查询界面，教室历史课程查询界面以列表方式进行呈现，呈现内容包括教师、课程名称、出勤人数、抬头率曲线图、点头数柱状图、时间周期以及性情查询和删除操作，点击教师姓名可以跳转至课程历史数据查询界面，点击课程名称可以跳转至课堂历史数据总览界面。 45、课堂数据分析：支持按照当天、一周、一月以及指定时间段进行查询，可以对出勤率、抬头率以及点头数进行勾选查询，界面以列表方式呈现课堂名称、课堂编号、教师名称、院系名称、课堂人数、出勤率、抬头率曲线图、点头数柱状图、时间段以及删除操作，点击课堂名称可以跳转至该课堂教学过程记录界面。 46、支持管理者对教师教学档案进行管理，包括管理所选范围内所有教师的工号、姓名、院系、性别、邮箱、课堂行为数据允许查看状态和认证状态信息；支持导入、导出、编辑和删除教师信息、设置教师查看课堂行为数据的权限，支持查看每个老师在系统内的所有课堂数据，包括课堂资源数据、教学互动数据和学生画像。 47、支持管理者对学生学习档案进行管理，包括管理所选范围内所有学生的学号、姓名、性别、年级、院系、专业、行政班、层次、邮箱和认证状态信息，支持导入、导出、编辑和删除学生信息，支持查看单个学生在系统内参与过的各项互动的实时数据； 48、支持管理者对课堂数据档案进行管理，包括管理所选范围内所有课堂的任课教师和课堂名称等信息，可以添加、导出课堂，并对单个课堂的信息进行编辑、删除等操作，还可以查看单个课堂在系统中的实时互动数据，包括资源分布、资源总数、互动数、学生画像等。 49、支持对账号管理、教师学生认证状态管理、组织机构管理、用户组权限管理。 ▲50、生产厂家须在中华人民共和国国家版权局同时取得与“智慧教学在线巡课” “智慧教学督导评价”“教学大数据管理与分析”对应的软件著作权。投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 |
| 3 | IP语音对讲主机（管理员端）(内部流水号31855) | 1、彩色屏幕：≥2.4英寸。 2、具有话机主机：≥1，高清免提扬声器：≥1，高清免提麦克风：≥1，手柄：≥1。 3、RJ9电话接口：≥2。 4、RJ45网络接口：≥2。 5、功能按键：≥32个。 6、支持全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC) 最大96ms回声尾长消除。 7、支持拨出/接听/拒接、静音/取消静音 (麦克风)、通话保持/继续、呼叫等待、对讲功能、来电显示、呼叫转移 (Call Forward)（所有/忙线/无应答）、通话转移 (Call Transfer)（出席/非出席）、通话停驻保留/提取、重拨、免打扰 (DND) (可个别线路配置)、自动应答 (可个别线路配置)、本地三方电话会议、直播热线等功能。 8、支持智能电话本 (最多支持记录：≥500条)。 9、支持软件升级；支持在线最新版本检查与自动升级。 10、支持窄带编码G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB，支持宽带编码G.722。 11、支持SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、 RTP/RTCP/SRTP、 STUN、 DHCP、 PPPoE、802.1x、 L2TP (Basic Unencrypted)、OpenVPN、 SNTP、 FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR069等协议。 12、要求与本项目采购的智慧教室管理软件完全兼容。投标时提供智慧教室管理软件管理此设备的功能界面截图并加盖投标人公章。 |
| 4 | IP语音对讲主机（教室端）(内部流水号31856) | 1、支持全双工免提通话(HF)，支持智能DSS键 (速拨键、对讲键等)。 2、免提或DSS键(速拨键)≥1。 3、支持语音对讲、快速拨号、自动应答 （只需对个别进行线路配置）、本地三方会议通话等功能。 4、支持10/100Mbps以太网，网络接口：≥2。 5、支持录音输出功能，3.5mm接口≥1；短路输入：≥2路，短路输出≥2路，支持外置有源音箱音频输出口。 6、支持内置喇叭，功率：≥2W/4Ω。 7、支持无源开关（短路输出功能）：支持常开和常闭。 8、支持软件升级。 9、支持窄带编码G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB。 10、支持宽带编码G.722。 11、支持SIP2.0 over UDP/TCP/TLS、 RTP/RTCP/SRTP、 STUN、 DHCP、 PPPoE、802.1x、 L2TP (Basic Unencrypted)、OpenVPN、 SNTP、 FTP/TFTP、HTTP/HTTPS、TR069等协议。 12、要求与本项目采购的IP语音对讲主机（管理员端）同一品牌。投标时提供智慧教室管理软件管理此设备的功能界面截图并加盖投标人公章。 |
| 5 | POE交换机(内部流水号31857) | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个。 2、支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W。 3、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps。 4、支持 MAC地址容量≥8K。 5、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力。 6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持静态链路聚合。 8、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像。 9、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 10、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 12、支持防雷等级≥6KV。 ▲13、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，交换机须支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，投标时提供该功能的官网截图并加盖投标人公章。 ▲14、交换机可以通过同一品牌的网管软件或手机APP实现CPU、内存利用率的查看以及交换机VLAN划分等功能，投标时提供产品功能截图并加盖投标人公章。 ▲15、为方便新项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换机、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。投标时提供设备配置截图并加盖投标人公章。 |
| 6 | 智慧管理主机(内部流水号31858) | 1、采用强弱电一体化设计，至少支持本地控制和网络控制两种管理模式，对教室多媒体设备进行控制。 ▲2、220V电源输出口≥6个；VGA输入≥4路、VGA输出≥2路；HDMI信号输入≥4路、HDMI信号输出≥2路；串口通信：RS-232≥4路，RS-485≥2路；5V输出口≥2个、12V输出口≥2个；触点输入≥3路、电平输入≥2路、触点输出≥5路；红外发射口≥4路、红外接收口≥1个、红外学码指示灯≥1个；网口接口：100M/1000M自适应以太网接口≥6个；音频输入口≥4个、MIC输入口≥1个、音频输出口≥1个；USB接口≥2个，TF卡插槽≥1个。投标时提供接口图片并加盖投标人公章。 3、CPU数量：≥2，主频：≥800MHz，内存（实配）：≥256M，系统存储：≥256M。 4、集成IP广播功能：无需额外增加硬件，可直接外接音箱/功放，实现IP广播声音输出。 5、实现语音呼叫功能：实现语音呼叫对讲功能，快速报障。 6、故障自检：自动检测设备自身故障、各通信连接异常，并向管理平台告警。 7、实配扩展连接环境控制模块：可实现对教室灯光、风扇、空调、窗帘等的控制。 8、支持通过网络远程升级。 9、支持离线模式，识别一卡通权限。 10、内置智慧主机管理软件，生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得软件著作权并具备国家级权威评测机构出具的软件测试报告。投标时提供取得著作权的证据和测试报告复印件并加盖投标人公章。 11、要求与本项目采购的智慧教室管理软件完全兼容。投标时提供智慧教室管理软件管理此设备的功能界面截图并加盖投标人公章。 |
| 7 | 智能控制面板(内部流水号31859) | 1、显示屏：≥9英寸电容式触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1280*800（支持多点触摸）。 2、处理器：≥Cortex-A9 四核，主频：≥1.4GHz，内存：≥DDR 1G。 3、接口：100M RJ45接口≥1；USB2.0接口≥1；3.5mm音频接口≥1；HDMI接口≥1；TF卡接口≥1；WIFI≥1。 4、支持快捷操作：一键上下课功能，仅需“一键”实现所有设定教学设备的开启、或关闭。 5、配合后台系统，实现一键场景化控制，按照预设场景，一键改变教室设备工作状态，一键切换同屏教学、分组投屏等教学场景。 6、支持空调、灯光、窗帘、门锁、新风机等环控设备统一开关控制，及单路详细控制。 7、支持显示天气、时间、日期、温度、湿度、PM2.5、CO2、TVOC、光照度、上当前教室状态及当前上课课程信息。 8、支持交互屏音量调节，输入源切换(HDMI、VGA、内置PC)。 9、支持本地离线工作模式，断网后可继续控制本教室多媒体设备。 10、支持刷卡、APP扫描二维码、远程解锁面板。 11、要求与本项目采购的智慧管理主机同一品牌。投标时提供智慧教室管理软件管理此设备的功能界面截图并加盖投标人公章。 |
| 8 | 三模合一无线数字话筒(内部流水号31860) | 1、具备≥3种无线传输模式，如2.4G、UHF、IR红外等，多种传输模式可以无缝融合使用。 2、具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能。 3、至少具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用。 4、具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道。 ▲5、在使用过程中讲话受到干扰时，话筒可以自动进行切换的到干净信道，继续正常教学，不会中断教学进程，酿成教学事故。受干扰的信道会自动切换，不需要额外的人为操作（如关机重启、重新对频、重新扫频等）；信道受到干扰时，可以在屏幕显示界面上看到信道数字自动转变。投标时提供验证视频或者进行现场演示。 6、要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作。 7、具备专业级话筒音质，无法感知延时。 8、要求支持无线充电，放下充电，拿起讲话。 ▲9、要求内置锂电≥1200mA，全智能充电管理，具备无线充电功能，连续工作时间不少于8小时。为保证锂电池的容量和安全性，投标时提供CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的电池检测报告复印件并加盖投标人公章。 10、要求集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机。 11、具备支持接入学校管理平台的接口，能够联网智能管理所有话筒。 12、要求至少集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页3种使用功能一身。 13、要求在使用状态下，可以同时进行充电。 14、要求关机状态下，充电完成屏幕自动熄灭。 15、具备同时支持外接头戴麦。 16、要求曾入选中国教育行业协会金奖产品名录并提供获奖证据。投标时提供证据并加盖投标人公章。 17、具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数。 18、具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用。 19、具备Type C 充电和数据接口。 20、具备内置DSP数字防啸叫功能。 21、具备内置≥7段麦克风均衡器。 22、要求拾音器结构及功能特殊设计，防喷、防风噪，声音通透自然，没有喷麦的爆破音。 23、要求握持舒适，按键间距合理。 |
| 9 | 话筒管家(内部流水号31861) | 1、至少集多频段无线信号接收处理、无线充电、紫外消毒、全封闭保管、智能管理等多功能于一身。 2、三模合一无线数字话筒在仓内实现对频、通信等预处理工作准备，出仓按任意键激活即可使用，不再需要对话筒进行开机、等待对频成功这个过程。 3、可用触摸按键、IC卡、中控指令等多种形式控制使用；投标时提供相关材料并加盖投标人公章。 ▲4、极简接口设计，话筒管家对外只有两个暗藏式设计的RJ45网络POE接口，一进一出，级联扩充，只用一根网线跟后端设备连接，讲台上面不再被各种接线弄得纵横交错、杂乱无章，网线暗藏在底座下，接口更牢固，防止误插拔和被破坏。投标时提供接口实物照片复印件并加盖投标人公章。 5、全自动出入传动控制，一键操作，话筒收放随心可控，红外检测、磁感应检测、充电感应检测，多重自动检测保障话筒安放到位，每次放入话筒，自动进行充电、消毒工作。投标时提供相关材料并加盖投标人公章。 ▲6、消毒工作5分钟，针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌，可实现≥99.99%的杀灭率。投标时提供具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告复印件并加盖投标人公章。 7、每个工作步骤和完成状态，环状指示灯都有明确指示：仓门打开，超时自动关闭；仓门前端异物检测，防止堵塞阻挡仓门；通道异物检测，防止通道异物堵塞。 8、接口：RJ45网口≥2。 9、要求与本项目采购的三模合一无线数字话筒同一品牌。 |
| 10 | 数字无线教学功放(内部流水号31862) | 1、要求教师在讲桌附近活动时可通过吊麦扩声。 2、要求学生区杂声不影响扩声效果。 3、要求声音响亮扎实不空旷。 4、要求音箱不能发出尖锐的金属声。 5、要求音箱不发出高频嘶嘶声。 6、要求音箱不发出低频嗡鸣声。 7、要求能同时使用三模合一无线数字话筒。 8、要求三模合一无线数字话筒扩声与吊麦扩声同时使用。 9、具备三模合一无线数字话筒优先功能。 10、具备≥12路48V幻象供电吊麦信号XRL输入接口。 11、具备≥2路扩声吊麦自动混音功能。 12、具备≥10路互动录播拾音吊麦XRL凤凰接口。 13、具备≥2路无线麦信号专用输入6、35接口。 14、具备无线麦信号输入优先功能，无线麦信号输入，自动屏蔽吊麦信号。 15、具备≥1组立体声LINE信号输入RCA接口。 16、具备≥1组立体声MUSIC信号输入RCA接口。 17、具备≥2组立体声录音信号输出RCA接口。 18、具备定压广播输入接口。 19、具备分布式无线话筒系统接入RJ45网口。 20、要求所有输入输出接口均具备独立音量调节功能。 21、要求所有吊麦总音量前面板可调，且不能影响其他输入信号。 22、要求LINE和MUSIC总音量前面板可调，且不能影响其他输入信号。 23、要求前面板具备环境噪声消除开关和调节功能。 24、求前面板具备6.35监听输出口和音量调节功能。 25、要求前面板除总混合输出音量调节旋钮外，其他调节旋钮均为暗藏式旋钮，防止误触碰。 26、具备录音输出高低电平选择开关。 27、具备远程开关机控制功能。 28、具备一键静音功能。 29、具备主动环境噪声消除。 30、具备自动压限功能，防止过载失真。 31、具备开关机自动延时管理功能，保护设备受冲击损坏。 32、具备LCD显示屏，显示工作状态及频谱。 33、具备≥7段音调调节。 34、具备≥4*100W额定功率输出。 35、具备每组功率输出大小单独可调。 36、要求与本项目采购的三模合一无线数字话筒同一品牌。 37、配置≥2个同品牌教学扩声吊麦。 |
| 11 | 高保真专业语言音箱(内部流水号31863) | 1、频率响应：100Hz～20kHz。 2、额定阻抗：≥8Ω。 3、灵敏度：≥85 dB。 4、额定：≥80W。 5、≥15mm厚度实木板材专业箱体结构，扎实耐用。 6、倒梯形箱体特殊设计，贴合墙面简单吊挂，即可获得理想覆盖角度。 7、高档磨砂环保喷漆工艺，大方高雅，防潮耐用易维护。 8、自带双保险挂片，兼容专业支架安装。 9、双色设计，精致外观。 10、要求与本项目采购的三模合一无线数字话筒同一品牌。 |
| 12 | 智能环境控制网关(内部流水号31864) | 1、需支持RF 433MHz、Zigbee多种低功耗无线数据传输方式，实现通过以太网对会议厅其它节点设备的实时控制和状态监测。 2、需支持掉电后网络自动重新组建，掉电后可自发组织起完整网络，快速对灯光、温湿度、空调遥控等设备的增删改查。 3、需支持通过网关RJ45接口，远程控制节点设备，查询或控制设备状态，也可将节点的传感器信息同步。 4、需支持自动校时有效保证整个物联网控制信息和采集到信息的准确性。 5、需支持物理按键方式的一件还原网关全部配置，保证用户遗失网关配置时，可重新灵活配置网关参数。 6、需具备多个指示灯显示不同功能，可对Zigbee、system、电源等工作状态进行显示。 7、需支持POE和DC两种供电模式。 8、接口类型：RJ45≥1个，凤凰端子≥1组，RESET键≥1，Micro-USB≥1，TF接口≥1, ZIGBEE、RF433天线头≥1个。 9、空载功率≤1W，最大功率≤15W。 |
| 13 | 智能照明(内部流水号31865) | 1、定制灯槽，±300MM宽，±12MM，±15MM防火多层板基层处理，内刮油花泛白。 2、安装功率≥120W的软膜天花灯，色温≥4000k。 3、安装功率≥40W的面板灯，规格≥600MM*600MM，色温≥4000k。 4、配套智能开关≥3。 5、配套智能开关需采用高灵敏电容式触摸设计，支持背景光源显示按键的设计。 6、配套智能开关需采用防火材料，玻璃触摸面板，高度绝缘，以保证线路和使用的安全性。 7、配套智能开关需支持标准化的灯光单火电源线的布线，可不改变原灯光线路布线的方式，尽量简化安装和施工的步骤。 8、配套智能开关需支持本地按键控制、手机控制、并支持状态反馈，使控制方便灵活。 9、配套智能开关需支持断网后自动重连原来的组件进行网络化的控制，可实时反馈灯光的状态，操作记录等。 10、配套智能开关支持场景设定，根据不同场景，开启或关闭灯光。 11、配套智能开关空载功率≤1W，单路功率≥300W，总体最大功率≥900W。 12、配套智能开关需支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过面板本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护。 ▲13、生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得智能开关控制软件著作权。投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 14、要求智能开关与本项目采购的智能环境控制网关同一品牌。 |
| 14 | 智能窗帘(内部流水号31866) | 1、定制窗帘。 2、定制窗帘盒，±200MM宽，±12MM，±15MM防火多层板基层处理，面层石膏板，木龙骨。 3、配套智能电机≥1。 4、配套智能电机支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护。 5、配套智能电机需支持2.4G zigbee 无线数据传输方式。 ▲6、智能电机生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得智能电机控制软件著作权。投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 7、要求智能电机与本项目采购的智能环境控制网关同一品牌。 |
| 15 | 智能红外遥控器(内部流水号31867) | 1、遥控距离为≥5米，需支持micro USB和凤凰接口双模式供电，平均功耗＜0.5瓦特，对遥控器频段完全覆盖，需支持调制载波频率：≥38KHz。 2、需支持通过控制网络将设备复位成待入网状态，也可通过面板本身按键将设备复位成待入网状态，方便控制网络的组建和维护。 3、需支持大广角设计，方便覆盖受控设备，方便安装调试，以及日常使用。 4、需支持2.4G zigbee 无线数据传输方式。 5、空载功率≤1W，最大功率≤10W。 6、需支持按键恢复出厂功能，恢复键≤1个。 ▲7、生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得智能红外遥控器控制软件著作权。投标时提供证据复印件并加盖投标人公章。 8、要求与本项目采购的智能环境控制网关同一品牌。 |
| 16 | 智能门(内部流水号31868) | 1、含烤漆不锈钢大门≥1，含五金配件。 2、含智能门锁≥1。 3、需支持2.4G zigbee 无线数据传输方式。 4、智能门锁锁体需采购不锈钢材质。 5、需支持断网后自动重连原来组件的控制网络，可实时上传门锁的状态，操作记录。 6、需支持刷卡、密码、机械、远程等开锁方式。 7、需支持实时同步门锁状态并存储刷卡记录。 8、需支持直流电供电。 9、需支持一卡通系统及教务系统中的课表对接。 10、需支持门、锁状态分离监控。 11、需支持多种上锁模式，如自动上锁、授权上锁（刷卡、密码、远程、机械钥匙）。 12、额定功率≤6W。 13、需具备应用多种开门方向，如：左内开、左外开、右内开、右外开等可选。 14、智能门锁生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得智能门锁控制软件著作权。投标时提供证据复印件并加盖投标人公章。 15、要求智能门锁与本项目采购的智能环境控制网关同一品牌。 |
| 17 | 教学终端(内部流水号31869) | 1、CPU：≥I7-11700处理器，内存：≥16GB，固态硬盘≥256GB，机械硬盘≥1TB。 2、液晶显示器：≥23.8寸，触摸屏。（不要求与主机同品牌） 3、配置显示器支架≥1，可上下左右移动显示器。 |
| 18 | 室内高清单元板(内部流水号31870) | 1、结构说明：每个像素点采用1红1绿1蓝共3颗灯珠组成。 2、尺寸≥320mm*160mm。 3、分辨率≥128*64像素点。 4、像素结构：SMD2121三合一 。 5、像素间距：≤2.5。 6、具备亮度检测报告和无故障运行检测报告。投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 7、配套多功能拼接控制处理软件，生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得多功能拼接控制处理软件著作权。投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 8、维护方式：前维护。 9、本次采购的模组集中拼接组装后整体交付，总面积≥9.4平米，总分辨率≥1792点*832点（1490944像素点）。 10、整体交付后显示比例接近21：10，总体配置接收卡≥18。 11、整体交付时采用铜支架。 12、整体交付时采用镀锌扁通、冷轧钢结构。 |
| 19 | 室内高清高刷单元板(内部流水号31871) | 1、结构说明：每个像素点采用1红1绿1蓝共3颗灯珠组成。 2、尺寸≥320mm*160mm。 3、分辨率≥160*80像素点。 4、像素结构：SMD2121三合一 。 5、像素间距：≤2.0。 6、具备亮度检测报告和无故障运行检测报告。投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 7、配套多功能拼接控制处理软件，生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得多功能拼接控制处理软件著作权。投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 8、维护方式：前维护。 9、本次采购的模组集中拼接组装后整体交付，总面积≥12.3平米，总分辨率≥2560点*1200点（3072000像素点）。 10、整体交付后显示比例接近21：10，总体配置接收卡≥16。 11、整体交付时采用铜支架。 12、整体交付时采用镀锌扁通、冷轧钢结构。 |
| 20 | 智能操作台(内部流水号31872) | 1、台面板为MFC防火板。 2、输入电压：110-230VAC 最大负载：≥120KG 最大速度：≥40mm/s，三节升降，环保温度：0℃-50℃。 3、通过控制器设置按钮，可记忆≥4个高度。 4、丝印最终用户LOGO。 5、配置≥1个二三插电源接口、≥1个usb接口、≥1个HDMI、≥1个6.5音频口、≥1个网口。 6、配套操作台座椅≥1张。 7、椅座：±W460mm*D460mm,多层板+海绵+深灰色三防布。 8、椅背：±W435mm*H385mm,PP材质黑色固定扶手注压成型聚丙烯材质一次注塑成型。 9、扶手：±W280mm*H220mm，PP材质黑色固定扶手注压成型聚丙烯材质一次注塑成型。 10、椅座支撑压铸件带气杆,上下调整手柄，椅座支撑为锌合金压铸件，手柄为不锈钢。 11、气压棒：采用优质加厚钢管防爆气压棒。 12、配套支撑椅子的五星脚底座，铝合金压铸件，表面喷粉高温烤制而成。 13、坐凳可以360度旋转。 14、脚踏：附有能保持身体平稳的脚踏。 15、座椅尺寸：±W560*D500*H1095~1340mm。 |
| 21 | ■教学资源云平台软件(内部流水号31873) | ▲1、投标人必须承诺：投标人提供的产品与学校正在使用的教学资源云平台（录播）无缝对接。如在合同实施阶段出现投标产品无法满足的情况，则必须在限定时间内负责调试至完全满足为止，限定时间内仍无法满足的，采购人将拒绝验收并追究中标人合同违约及违反采购法相关责任。投标时提供书面材料并加盖投标人公章。 2、要求采用linux开源操作系统。 3、支持对接用户微信公众号实现微信扫码观看。 4、支持对接用户微信公众号实现微信快速转发。 5、支持对接用户微信公众号实现微信扫码分享。 6、系统支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图等自定义设置。 7、PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置。 8、系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求。 ▲9、录播管理：支持根据不同功能设置设备分类管理，支持设备分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲10、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 11、录播设备所录制的视频课件能够全自动上传到资源平台进行分类管理。 12、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核。 ▲13、支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 14、支持组织架构自定义设置，满足组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求。 15、平台提供用户自主注册、后台批量导入。 16、注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限。 17、后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息。 18、管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能。 19、微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定。 20、排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名。 21、生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得相关软件著作权，投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 |
| 22 | 精品录播主机(内部流水号31874) | 1、设备应用于精品课程、互动课堂等场景，多间教室之间可进行音视频互动，并支持录制、直播。 2、为了系统的安全稳定，录播主机采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；非PC架构以及服务器设计方式。 3、主机集成录播系统。 4、主机集成音频处理功能。 5、主机集成编解码功能。 6、主机集成多方互动技术。 7、主机录制文件符合唇音同步要求，满足音视频互动教学应用。 8、要求提供音频视频相对延迟≤40ms。 9、主机支持≥4路高清3G-SDI、≥2路HDMI及≥1路VGA视频输入接口，≥2路HDMI、≥1路VGA视频输出接口；主机集成≥6口交换机，其中支持≥4口POE供电。投标时提供上述接口实物图片并加盖投标人公章。 10、为了满足部分双教学大屏场景，≥2路HDMI输入接口支持同时采集，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换。 11、为满足不同音频输入需求，主机音频支持≥1路莲花（RCA）MIC IN接口、≥1路凤凰端子MIC IN接口、≥1路3.5 LINE IN、≥1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机支持≥1路凤凰端子、≥1路双莲花LINE OUT可选。 12、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 13、为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，录播主机支持5路USB接口。 14、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 15、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸≥2寸。 16、控制接口8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 17、支持H.323、SIP标准互动协议，能够对接主流第三方视频会议终端，实现互动场景录制。 18、主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及虚拟场景播报等应用。 19、支持对接平台实现微信扫描二维码观看直播功能，便于教学、报告、演讲等活动快速分享转发。 ▲20、主机视频传输延时≤440ms、音频信号传输延时≤400ms、音视频相对延时≤40ms，要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲21、主机内置≥2T存储空间，支持双硬盘接入，支持扩展≥16T硬盘存储空间。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 22、支持标准H.323和SIP协议，支持与标准视频会议系统对接实现互动教学。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲23、设备符合国家节能政策，基准配置空闲状态功耗≤30W，要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲24、设备支持长时间运行，平均无故障运行时间（MTBF)≥250,000小时，要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲25、设备浪涌（冲击）抗扰度合格，要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 23 | 精品录播主机软件(内部流水号31875) | 1、系统软件支持录制、点播、直播、互动控制、网络导播、本地导播等功能，出厂即内置于主机内。 2、为满足多路场景录制需求，要求系统支持4路摄像机信号接入及6画面导播预监。 3、支持2画面、3画面、4画面及6画面自定义合成模式。 4、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择3路外接移动设备。 5、系统支持异常文件修复功能，设备突然断电使录制的文件异常时，可通过主机管理页面一键修复功能，修复异常文件为正常文件资源。 6、系统支持录制文件大小设置，至少包括1000 MB/h、2000 MB/h、3600MB/h等。投标时提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 7、系统采用主流RTMP、RTSP、HTTP流媒体直播推送技术。 8、支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，满足移动端、电脑端免插件观看。 9、系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 10、系统内置互动功能，支持标准H.323、SIP互动协议，无须视频会议终端和MCU即可实现≥5台主机之间的音视频在线互动。 11、系统可以设置多种互动类型，支持常规、互动与第三方互动三种模式，并支持主讲与听讲两种角色自由切换；系统支持一键式连接远程设备进行互动，互动列表支持30间预设，支持互动数据的批量导入和导出功能。投标时提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 12、互动系统支持双流互动功能，听讲使用两台显示器，分别显示主流画面与辅流电脑PPT画面。 13、为满足不同用户的应用需求，系统支持英文、简体、繁体三语版本切换。 14、生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得相关软件著作权，投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 ▲15、支持双流、单流模式互动：单流互动时要求听讲教室一个屏幕即可显示主讲教室的人物视频主流画面与PPT或板书的辅流画面；双流互动时，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 ▲16、主讲教室可根据需要切换互动模式，如自由讨论、课间休息、对讲模式等，各互动教室录播设备跟随互动模式变化，切换为对应的画面输出效果。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 17、要求提供软件具备权威机构出具的包括多路信号录制、同步直播、在线交流、点名等主要功能的测试报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 24 | 行为识别软件(内部流水号31876) | 1、软件采用C/S软件架构，非网页调试、导播形式，支持登录录播主机网页下载中心下载专用软件，支持≥14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。投标时提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 2、支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。 3、可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制。 4、可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播。 5、配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。 6、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时≤1S。 7、支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 8、支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、VGA画面、第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。 9、在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持2种6画面自定义合成模式。 10、系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持≥10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。投标时提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 11、生产厂家在中华人民共和国国家版权局取得相关软件著作权，投标时提供取得著作权的证据并加盖投标人公章。 |
| 25 | 跟踪定位摄像机(内部流水号31877) | 1、用于人物行为拍摄、分析，配合跟踪系统实现人物自动跟踪，采用不低于1/3英寸CMOS传感器,总像素≥400万。 2、信噪比≥50dB(AGCOFF)。 3、编码格式支持：H.264。 4、供电：DC12V。 5、平均无故障运行时间（MTBF)≥120,000小时，投标时提供证据复印件并加盖投标人公章。 |
| 26 | 可视化控制面板(内部流水号31878) | 1、液晶面板尺寸≥7英寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口。 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口。 3、 系统要求支持安卓7.0以上操作系统。 4、系统配置:支持输入录播用户名、密码、IP进行录播设备绑定。 5、支持设定锁屏密码，防止随意操作。 6、支持录播设备配置的资源平台以及互动平台地址的同步显示。 7、支持当前教室计划课程列表显示。 8、支持常规录播控制，如录制、暂停、停止。 ▲9、支持导播模式选择，如自动导播、自动导播（屏蔽学生）、以及手动导播（老师全景、特写，学生全景、特写，老师讲义）等。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 10、支持对录播设备进行远程开关机。 11、预留与智慧管理主机的接口，可扩展灯光、窗帘、空调、投影、幕布、教学大屏、信号源切换等控制功能。 12、支持录制课程中教室画面的预览。 13、支持在可视化控制面板上进行录播导播、互动控制、协作控制及教室环境物联控制。 14、支持使用邀请码加入到已经创建的互动课程中，能够根据邀请码识别教室角色。 15、支持课表方式加入互动课堂，当前教室有互动课计划时，可查看到课程信息，并可一键加入互动课堂。 16、支持临时创建互动课程、设定课程属性，如课程名称、老师名称、控会密码、是否开启录制和直播、双流或者单流选择等。 ▲17、主讲教室可设定互动课堂模式为课间休息状态，此时主讲仍可观看听讲教室的动态画面，其他教室录播设备主流输出的画面静止，并且全体静音。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 18、互动课堂支持自由讨论模式，各互动参与方显示主讲和听讲的4等分屏画面，各听讲教室麦克风全部开启，可自由互动交流。 |
| 27 | 云台摄像机(内部流水号31879) | 1、用于老师特写或学生特写跟踪拍摄，采用1/2.8英寸CMOS,有效像素≥207万。 2、支持1080p/60,1080p/50,1080i/60,1080i/50,1080p/30,1080p/25,720p/60,720p/50,720p/30,720p/25 SD:480i,576i多种信号制式。 3、镜头焦距≥ 12X光学变焦, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦≥16X。 4、最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；。 5、快门速度1/30s ~ 1/10000s。 6、支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温。 7、支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪。 8、信噪比≥ 55dB。 9、水平视场角72.5° ~ 6.9°、垂直视场角44.8° ~ 3.9°。 10、支持扩展预置位数量≥255。 11、输出接口支持≥1 路HDMI，≥1 路3G-SDI；≥1 路CVBS。 12、网络接口≥1路RJ45：10M/100M自适应以太网口。 13、音频接口≥1路,LineIn,3.5mm音频接口。 14、USB接口≥1路USB2.0。 ▲15、设备支持长时间运行，平均无故障运行时间（MTBF)≥250,000小时。要求具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的软件测试报告，投标时提供测试报告复印件并加盖投标人公章。 |
| 28 | 音频处理器(内部流水号31880) | 1、采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、可通过网络进行监听，软件升级和参数配置。 3、集成自动噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量。 4、≥6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭。 5、≥3路单声道Line-IN输入,分别为：远程音频输入；课件；无线麦。 6、≥3路平衡输出，包括：输出至远程；录音；输出至音箱。 7、≥6路平衡输入可任意组合，具备智能混音功能。 8、根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，有效地抑制声反馈的形成。 9、语音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号。 10、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号。 11、除USB外，还可通过网口可进行软件升级和参数配置输入/输出增益、EQ、AGC、降噪等级等参数。 |
| 29 | 吊麦(内部流水号31881) | 1、频率响应 100Hz～18KHz。 2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）。 3、指向特性 超心型 ≤135°。 4、输出阻抗 200Ω±30%。 5、输出幅度 Max 300mV。 6、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）。 7、动态范围≥76dB（A）。 8、信噪比≥60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)。 9、幻象供电。 10、输出连接器，外置式≥3针卡侬公头XLR-3-12C。 |
| 30 | 机柜(内部流水号31882) | 1、固定层板≥1块。 2、8位PDU电源≥1套。 3、哈博螺丝50套≥1包。 4、脚轮及支脚≥1套。 5、尺寸≥600MM*650MM*1200MM（22U）。 6、丝印最终用户LOGO。 |
| 31 | 边缘计算终端(内部流水号31883) | 1、采用linux嵌入式系统，支持各种复杂的深度神经网络（DNN）模型提供实时计算机视觉和推理，具有智能边缘分析和先进的AI系统功能。 2、中央处理器≥4核，GPU≥128核，内存≥4G，存储空间≥128G，支持实时处理≥8个高清全动态视频流。 3、具有加速图形，支持CUDA、cuDNN和TensorRT等库。 4、支持主流的AI框架和算法，如TensorFlow，PyTorch，Caffe/Caffe2，Keras和MXNet等。 5、支持计算机视觉开发的框架，如OpenCV和ROS。 6、支持实时图像识别，对象检测和定位、姿势估计、语义分割、视频增强和智能分析等强大功能，可构建自动机器学习和复杂AI系统，实现学生行为数据采集分析，分段数据统计。 7、视频编码支持4K@30、4x1080P@30、2x1080P@60(H.264/H.265)。 8、视频解码支持4K@60、2x4K@30、8x1080P@30、4x1080P@60（H.264/H.265）。 9、具备≥4个USB接口，≥1个HDMI接口，≥1个RJ45接口。投标时提供设备接口图片并加盖投标人公章。 10、智能识别并实时分析展示所有教室的学生出勤人数、每分钟的抬头率、每秒钟的抬头率、点头频次，以及抬头率与点头频次形成的对比图表，学校管理者可通过该功能实时掌握每个上课教室的实时动态。投标时提供功能界面截图并加盖投标人公章。 11、支持与教务课表数据对接，实时展示上课中教室的动态画面，包括课堂名称、老师姓名、学生人数等详细课堂情况。 12、课堂教学行为分析数据接入智慧教学数据分析软件。 13、要求与本项目采购的智慧教学数据分析软件同一品牌。 |
| 32 | 拾音器(内部流水号31884) | 1、能清晰采集周围的声音,能满足各种环境安装。 2、内置AGC及DTS降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 3、通过语音录制及AI智能转录技术，将教师在教室的授课过程录制成微课。 4、拾音数据接入智慧教学数据分析软件。 5、要求与本项目采购的智慧教学数据分析软件同一品牌。 |
| 33 | 交互智能平板(内部流水号31885) | 1、整机屏幕采用≥98英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2、整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层使用透明光学胶填充贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 3、采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 4、整机采用简洁化设计，独立物理按键；通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 5、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 6、整机内置非独立的摄像头，像素值≥1200万，光圈≥F1/1.8，CMOS尺寸≥1/2.25英寸，支持HDR、自动对焦、电子云台，可拍摄教室画面及提升画质，支持远程巡课等应用。提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告。 7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口，并避免整机上方具有突起的摄像头模块造成的安装不便。 8、整机内置2.1声道扬声器，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器≥2个，后朝向20W低音扬声器≥1个，额定总功率≥50W，音质更加清晰和有质感。提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告。 9、内置无线传屏接收器，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 10、支持前置和侧置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，简化部署。 11、外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 12、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 13、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线及网卡可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 14、Wi-Fi支持双频2.4G & 5G频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准；整机支持发射AP无线热点，采用5G频段，干扰更少。 15、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 16、整机内置磁吸附功能，支持不少于2支触摸笔吸附。 17、主板采用H310芯片组，搭载不低于Intel 8代酷睿系列 i5 CPU。 18、内存：≥8GB DDR4笔记本内存。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘。 19、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。电脑接口高度集成，提高传输稳定性，降低接口损坏率，采用小于等于40pin接口。采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 20、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据。 |
| 34 | 智慧黑板(内部流水号31886) | 1、屏体要求：LED背光源；A规硬屏，显示尺寸≥98英寸。 2、钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件。 3、整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 4、整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5、整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 6、采用电容触控技术，支持Windows系统中进行≥20点或以上触控。 7、智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 8、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件。 9、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 10、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告复印件。 11、整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 12、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。电脑接口高度集成，降低接口损坏率，提高传输稳定性，采用≤40pin接口。 13、配置要求：主板：不低于H310芯片组；CPU：搭载不低于Intel 8代酷睿系列 i5处理器；内存：不低于8GB DDR4内存；硬盘：不低于256GB SSD固态硬盘。 14、网络连接：整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准;整机端内置有线网卡：10M/100M/1000M。 15、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 16、采用跨平台开放式设计，满足BYOD场景，支持Android 5.0、iOS 8.0及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。 17、不需借助任何外接设备，在公网环境下即可支持学生端手机、平板同教师端进行连接。 18、支持学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式，进入课堂。 19、具备互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统。 20、支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能。 21、可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。 22、支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。 |
| 35 | 辅助智能平板(内部流水号31887) | 1、整机屏幕采用≥65英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕图像分辨率≥3840*2160。显示比例16：9，具备防眩光效果。 2、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 3、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 4、整机具备≥6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 5、设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 ▲6、整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 7、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 ▲8、整机扬声器在100%音量下，可做到一米处声压级≥88db，十米处声压级≥73dB。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 ▲9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 ▲10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz， Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 11、整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 12、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 13、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 14、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。 15、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 16、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 17、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8、1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 18、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 19、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 ▲20、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。具备国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告，投标时提供检测报告复印件并加盖投标人公章。 21、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。 22、整机全通道侧边栏快捷菜单中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式，并可支持快捷调节音量、亮度。 23、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 24、整机全通道侧边栏快捷菜单中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）标识的功能检测报告，投标时提供复印件并加盖投标人公章。 25、CPU≥Intel 10代酷睿系列I5，DDR4内存≥8GB，SSD固态硬盘≥256GB。 26、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。电脑接口高度集成，降低接口损坏率，提高传输稳定性，采用≤40pin接口。投标时提供设备接口图片并加盖投标人公章。 27、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸≥22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 28、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 29、具有标准PC防盗锁孔。 |
| 36 | 智能平板脚架(内部流水号31888) | 1、移动支架。 2、钣金。 3、配合辅助智能平板使用。 |
| 37 | AI采集摄像头(内部流水号31889) | 1、为保障摄像头对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议。 2、可输出教师特写画面、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均≥1080p。 ▲3、板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面。投标时提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章。 4、为保证画面清晰度，相机可支持≥3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps。 5、为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于5路码流的输出。 6、支音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式。 7、为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调。 8、网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项。 9、支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔。 ▲10、当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并发送邮件及联动录像。投标时提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章。 11、可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10条边。 12、为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能。 13、教师跟踪支持实时跟踪和动态跟踪两种教师跟踪模式。 14、教师特写功能，在实时跟踪模式下，支持教师正向、侧向九十度朝向镜头时，教师特写换面实时跟随教师位置移动。 15、支持对接边缘计算终端。 |
| 38 | 高清摄像头(内部流水号31890) | ▲1、为满足夜晚教室巡查需要，摄像机需支持红外补光。投标时提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议。 3、支持设置误报等级、站立时长等级。 4、可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s。 5、学生起立检测准确率≥99%。 6、支持学生人数统计，抬头率检测。 7、为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持≥16Mbps。 8、为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持≥5路码流的输出。 9、支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM、MP2L2、MP3等编码格式。 10、为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调。 11、支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔。 12、网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项。 13、当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并发送邮件及联动录像。投标时提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章。 ▲14、具有防红外过曝设置选项，当样品开启红外灯光功能后，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率。投标时提供相关检测报告复印件并加盖投标人公章。 15、支持输出学生特写画面（第三码流）、学生全景画面（所有码流），且每个画面分辩率≥1080p。 16、支持对接边缘计算终端。 |
| 39 | 配电箱(内部流水号31891) | 按需定制入墙式电源箱、含空开。 |
| 40 | 广播级4K摄录一体机(内部流水号33143) | 1、变焦：15倍-30倍。 2、光圈（F）值：F1.9 - F16 。 3、成像器:≥1/2 英寸 3CMOS。 4、存储介质:双 SxS 介质插槽；清晰度：≥4K。 5、功能：Wi-Fi，高音质。 6、液晶屏尺寸≥3.5英寸（16:9）。 7、配置≥128G存储卡≥2。 8、配置电池。 9、配置摄像机专用包。 |
| 41 | 多网聚合直播导播一体机(内部流水号33144) | 1、音频接口：3.5外置音频。 2、视频接口：≥4路摄像机信号输入（HDMI≥2+SDI≥2）；≥4路网络拉流 。 3、视频格式：MP4（H.264，H.265）。 4、控制方式：触摸、APP。 5、分辨率：≥1920*1080。 6、直播网路：以太网+WiFi+4G。 7、实现≥8路画面、画中画导播。 |

子包3:高级综合介入模拟病人等      (预算金额1580万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■高级综合介入模拟病人(内部流水号32644) | 1 | 套 | 420 | 420 |
| 2 | 高级综合模拟病人(内部流水号32645) | 1 | 套 | 240 | 240 |
| 3 | 高级创伤模拟人(内部流水号32646) | 1 | 套 | 180 | 180 |
| 4 | 高级儿童模拟病人(内部流水号32647) | 1 | 套 | 90 | 90 |
| 5 | 高级心肺听诊模拟人(内部流水号32648) | 1 | 套 | 240 | 240 |
| 6 | 高级新生儿模拟病人(内部流水号32649) | 1 | 套 | 90 | 90 |
| 7 | 高级婴儿模拟病人(内部流水号32650) | 1 | 套 | 130 | 130 |
| 8 | 高级孕产妇模拟病人(带超声训练功能)(内部流水号32651) | 1 | 套 | 165 | 165 |
| 9 | 早产儿综合模拟人(内部流水号32652) | 1 | 套 | 25 | 25 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ■高级综合介入模拟病人(内部流水号32644) | 一、 基本要求： 1. 全身成年模拟人，可摆放多种诊疗体位，包括坐位、半坐位、侧卧位等。 2. 模拟人的仿真皮肤，具有良好的柔韧性和弹性，耐拉伸、耐穿刺，触感体验真实。 3. ▲介入模拟训练组件完全内置于模拟人体内，模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，工作噪音低。 4. 常用介入穿刺部位（颈动脉、桡动脉、股动脉、股静脉）入口≥2个，可用0.3mm～8mm范围内的所有真实临床介入手术器械，可使用CTO导丝、球囊反博泵（IABP）、抽吸导管等特殊器械，可实时显示介入CT画面内容和动态病人生理指征显示，包括心电图、主动脉压、呼吸频率等常用参数。 5. 介入操作训练时，CT等影像设备、造影操作和介入操作能够同步呈现，术中实时错误提示，错误操作信息可以记录进术后报告。 6. 模拟人可以完整的模拟中风、心脏病发作和急性创伤从发病到最后的治疗全流程，可以进行动态病情监护和药物管理。 7. 独立操控手柄进行影像控制。手柄上应针对以下功能提供对应的实体按键：C臂控制，导管床调整，路图，影像回放控制，射线质量，X线遮罩调整。 8. 模拟人可模拟病人声音，包括咳嗽、呻吟等，操作者可与模拟人实现言语交流，模拟人能用病例设定的角色声音据实应答。 9. 模拟人可模拟抽搐、紫绀，教师可任意调整实现紫绀的血氧阈值。 10. 模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 11. 模拟人可进行多种穿刺，胸穿、骨穿等，并能使用穿刺针筒将气体或液体抽出。 12. 模拟人可用于留置胃管、导尿等操作。 13. 可进行常规体格检查训练，可使用血压计对模拟人进行手臂血压测量，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音，可进行腹部听诊（含常见肠鸣音）等。 14. 模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征，模拟呼出二氧化碳。 15. 模拟人可根据案例设计情况自动触发多种生理对或病理状态，并根据各种治疗干预措施产生逼真的生理药理反应，如抑制模拟人呼吸，可导致自动血氧下降，心率变快；注射阿托品，瞳孔会自动变大。 16. ▲识别功能：可自动识别药物种类≥100种，可自动识别各类注射、口服及雾化给药，可自动感应插管等操作，可自动测量操作人员实际给药剂量，用药或操作后模拟人可自动产生相应的生理指征变化。操作者不正确的给药，剂量过高或过低也会做出相应的反应。 17. 模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿，操作环境温度5～40℃，存放环境温度-3～50℃。 18. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 19. 可录制手术过程并以常见视频格式如AVI或MPEG4等格式导出到其他存储介质。 20. 附带可编辑修改的各类介入教学病例≥20个。 二、 呼吸系统 1. 模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔（牙齿、舌）、气道（会厌、声门、气管）、食道、颈部（环状软骨、环甲膜和气管）等。 2. 模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步，胸廓活动的幅度和潮气量成正比。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。具备正常呼吸和病态呼吸模式，例如哮喘、间断呼吸等。 3. 模拟人可模拟正常或异常呼吸音，包括啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音等，呼吸音素材≥7种。 4. 可模拟增加气道阻力的常见异常情况，如舌水肿、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况。 5. 模拟人具有可变肺顺应性，左右均可单侧控制，可独立控制左右肺阻抗。 6. 模拟人前胸、侧胸（或背部）均可进行呼吸音听诊，听诊区部位≥10个。 7. 模拟人可连接真实的呼吸机进行机械通气，支持CMV、SIMV模式，模拟人胸廓起伏与呼吸机通气保持同步。 8. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧等操作。 9. 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引。 10. 支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道，正确手法才能打开气道。 11. 可进行气管插管、环甲膜穿刺、气管切开、胸膜腔穿刺、胸腔引流等操作训练。需要附赠备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 12. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 三、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生理指征可随之变化。 3. 心音听诊区≥4个，每个听诊区可独立调节。 4. 可模拟心音≥10种，如正常第一、第二心音，各种病理性杂音、奔马律、心包摩擦音等。 5. 可进行≥12导联心电监护。 6. 具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 7. 可触及颈动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉搏动等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，导师可调节脉率的大小和强弱，可自动感应到触诊脉搏并记录。 8. 可让操作者真实体验胸外按压胸廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 9. 可检测并实时显示按压深度、次数、频率、气道开放、人工通气等数据，可模拟CPR成功后模拟人自主呼吸、动脉博动、瞳孔等体征的恢复情况。 四、 瞳孔 1. 模拟人可睁眼、闭眼或眨眼。 2. 模拟人双眼瞳孔大小均可自由调节，可根据光线亮度自动完成放大或缩小变化，支持直接对光反射和间接对光反射。 五、 体液或分泌物 1. 可模拟胃液、尿液、血液、泪液、汗液、脑脊液、口吐白沫等情况，可根据病例设置，调节体液或分泌物的量及速度，体液或分泌物可自动从模拟人的相应部位流出。 2. 可模拟静脉和动脉两种出血模式，可根据伤口部位、大小和深度调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 六、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人通过局域网无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。可连接临床使用的监护仪、心电图机、除颤监护仪等真实医疗设备，进行心电监测、心脏除颤与起搏。同时支持呼吸机、麻醉机的使用，满足原位模拟训练需要。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 七、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. ▲附带模拟介入教学案例≥20个，其他模拟教学案例≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 3. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 4. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 2 | 高级综合模拟病人(内部流水号32645) | 一、 基本要求 1. 全身成年模拟人，四肢及胸、腹部具有完整的外观以及高度仿真的解剖结构，能够清晰触及全身骨性标志和体表标记，全身各关节灵活、牢固，可任意摆放各种诊疗体位，可按临床各项操作规范要求进行全流程操作训练。 2. 模拟人的仿真皮肤，具有良好的柔韧性和弹性，耐拉伸、耐穿刺，触感体验真实。 3. 模拟人可模拟病人声音，包括咳嗽、呻吟等，操作者可与模拟人实现言语交流，模拟人能用病例设定的角色声音据实应答。 4. 模拟人可模拟抽搐、紫绀，教师可任意调整实现紫绀的血氧阈值。 5. 模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 6. 模拟人可进行多种穿刺，如胸穿、骨穿等，并能使用穿刺针筒将气体或液体抽出。 7. 模拟人可用于留置胃管、导尿等操作。 8. 模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征，模拟呼出二氧化碳。 9. 可使用血压计对模拟人进行手臂血压测量。 10. 模拟人可根据案例设计情况自动触发多种生理或病理状态，并根据各种治疗干预措施产生逼真的生理药理反应，如抑制模拟人呼吸，可导致自动血氧下降，心率变快；注射阿托品，瞳孔会自动变大。 11. 可进行常规体格检查训练，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音，可进行腹部听诊（含常见肠鸣音）等。 12. 模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，运行时噪音低。 13. 模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿，操作环境温度5～40℃，存放环境温度-3～50℃。 14. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 15. 带有录像功能和评估系统功能，可录制操作过程并以常见视频格式如AVI或MPEG4等格式导出到其他存储介质。 16. 附带模拟教学案例总数≥500个。 二、 呼吸系统 1. 模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔（牙齿、舌）、气道（会厌、声门、气管）、食道、颈部（环状软骨、环甲膜和气管）等。 2. 模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步，胸廓活动的幅度和潮气量成正比。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。具备正常呼吸和病态呼吸模式，例如哮喘、间断呼吸等。 3. 模拟人可模拟正常或异常呼吸音，包括啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音等，呼吸音素材≥10种。 4. 可模拟增加气道阻力的常见异常情况，如舌水肿、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况。 5. 模拟人具有可变肺顺应性，左右均可单侧控制，可独立控制左右肺阻抗。 6. 模拟人前胸、侧胸（或背部）均可进行呼吸音听诊，听诊区部位≥10个。 7. 模拟人可连接真实的呼吸机进行机械通气，支持CMV、SIMV模式，模拟人胸廓起伏与呼吸机通气保持同步。 8. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧等操作。 9. 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引。 10. 支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道，正确手法才能打开气道。 11. 可进行气管插管、环甲膜穿刺、气管切开、胸膜腔穿刺、胸腔引流等操作训练。需要附赠备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 12. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 三、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生理指征可随之变化。 3. 心音听诊区部位≥5个，每个听诊区可独立调节。 4. 可模拟心音≥10种，如正常第一、第二心音，各种病理性杂音、奔马律、心包摩擦音等。 5. 可进行≥12导联心电监护。 6. ▲具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 7. 可触及颈动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉搏动等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，导师可调节脉率的大小和强弱，可自动感应到触诊脉搏并记录。 8. 可让操作者真实体验胸外按压胸廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 9. 可检测并实时显示按压深度、次数、频率、气道开放、人工通气等数据，可模拟CPR成功后模拟人自主呼吸、动脉博动、瞳孔等体征的恢复情况。 四、 瞳孔 1. 模拟人可睁眼、闭眼或眨眼。 2. 模拟人双眼瞳孔大小均可自由调节，可根据光线亮度自动完成放大或缩小变化，支持直接对光反射和间接对光反射。 五、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人通过局域网无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。可连接临床使用的监护仪、心电图机、除颤监护仪等真实医疗设备，进行心电监测、心脏除颤与起搏。同时支持呼吸机、麻醉机的使用，满足原位模拟训练需要。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 六、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. ▲附带模拟教学案例总数≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. ▲模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 3 | 高级创伤模拟人(内部流水号32646) | 一、 基本需求 1. 全身成年模拟人，四肢及胸、腹部具有完整的外观以及高度仿真的解剖结构，能清晰触及全身骨性标志和体表标记，全身各关节灵活、牢固，可任意摆放多种诊疗体位，可按临床各项操作规范要求进行全流程操作训练。模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，工作噪音低。 2. 模拟人的仿真皮肤，具有良好的柔韧性和弹性，耐拉伸、耐穿刺，触感体验真实接近真实人体。 3. 模拟人可模拟病人声音，包括咳嗽、呻吟等，操作者可与模拟人实现言语交流，模拟人能用病例设定的角色声音据实应答。 4. 模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 5. 模拟人可进行多种穿刺，胸穿、骨穿等，并能使用穿刺针筒将气体或液体抽出。 6. 模拟人可用于留置胃管、导尿等操作。 7. 模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征，模拟呼出二氧化碳。 8. 可使用血压计对模拟人进行手臂血压测量。 9. 模拟人可根据案例设计情况自动触发多种生理或病理状态，并根据各种治疗干预措施产生逼真的生理药理反应，如抑制模拟人呼吸，可导致自动血氧下降，心率变快；注射阿托品，瞳孔会自动变大。 10. 可进行常规体格检查训练，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音，可进行腹部听诊（含常见肠鸣音）等。 11. 模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿，操作环境温度5～40℃，存放环境温度-3～50℃。 12. 可用于常见操作系统，支持中文操作软件。 13. 带有录像功能和评估系统功能，可录制操作过程并以常见视频格式如AVI或MPEG4等格式导出到其他存储介质。 14. 附带模拟教学案例总数≥500个。 二、 呼吸系统 1. 模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔（牙齿、舌）、气道（会厌、声门、气管）、食道、颈部（环状软骨、环甲膜和气管）等。 2. 模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步，胸廓活动的幅度和潮气量成正比。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。具备正常呼吸和病态呼吸模式，例如哮喘、间断呼吸等。 3. 模拟人可模拟正常或异常呼吸音，包括啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音等，呼吸音素材≥10种。 4. 可模拟增加气道阻力的常见异常情况，如舌水肿、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况。 5. 模拟人前胸、侧胸（或背部）均可进行呼吸音听诊，听诊区部位≥10个。 6. 模拟人可连接真实的呼吸机进行机械通气，支持CMV、SIMV模式，模拟人胸廓起伏与呼吸机通气保持同步。 7. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧等操作。 8. 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引。 9. 支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道，正确手法才能打开气道。 10. 可进行气管插管、环甲膜穿刺、气管切开、胸膜腔穿刺、胸腔引流等操作训练。需要附赠备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 11. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 三、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生命体征可随之变化，QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 3. 心音听诊区部位≥4个，每个听诊区可独立调节。 4. 可模拟心音≥10种，如正常第一、第二心音，各种病理性杂音、奔马律、心包摩擦音等。 5. 可进行≥12导联心电图监护。 6. ▲具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 7. 可触及颈动脉、肱动脉、桡动脉、足背动脉搏动等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，其强度可以随血压的变化而变化，且可自动感应到触诊脉搏并记录。 8. 可让操作者真实体验胸外按压轮廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 9. 可检测并实时显示按压深度、次数、频率、气道开放、人工通气等数据，可模拟CPR成功后模拟人自主呼吸、动脉搏动、瞳孔等体征的恢复情况，可出具独立的分析报告进行分析CPR的质量。 四、 瞳孔 1. 模拟人可睁眼、闭眼或眨眼。 2. 模拟人双眼瞳孔大小均可自由调节，可根据光线亮度自动完成放大或缩小变化，支持直接对光反射和间接对光反射。 五、 创伤功能 1. 可模拟静脉和动脉两种出血模式，可根据伤口部位、大小和深度调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 2. 可模拟以下创伤:开放性肋骨骨折、开放性肱骨骨折、牙断裂、开放性颅骨骨折、面部烧伤、大面积皮疹、II度III度胸部烧伤、锁骨骨折、腹部开放性创伤（肠管脱出）、枪伤、螺丝刀伤口、单边缘伤口、双边缘伤口、骨折（带超声检查功能）等。 3. 断肢可模拟出血，当正确使用止血带或局部施压等止血措施时，断肢可自动停止出血。 4. 创伤模块或配件可与模拟人主体捆绑使用，或穿戴至学员身上模拟使用。 六、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人通过局域网无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。可连接临床使用的监护仪、心电图机、除颤监护仪等真实医疗设备，进行心电监测、心脏除颤与起搏。同时支持呼吸机、麻醉机的使用，满足原位模拟训练需要。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 七、 模拟教学案例云平台系统 1. ▲附带模拟教学案例总数≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实施获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. ▲模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 4 | 高级儿童模拟病人(内部流水号32647) | 一、 基本要求 1. 全身儿童模拟人，四肢及胸、腹部具有完整的外观和高度，仿真的5～6岁儿童的解剖结构，能够清晰触及全身骨性标志和体表标记，全身各关节灵活、牢固，可任意摆放各种诊疗体位，可按临床各项操作规范要求进行全流程操作训练。 2. 儿童模拟人的仿真皮肤，具有良好的柔韧性和弹性，耐拉伸、耐穿刺，触感体验真实。 3. 儿童模拟人可模拟儿童病人声音，包括哭闹、咳嗽、呻吟等，操作者可与模拟人实现言语交流，模拟人能用病例设定的角色声音据实应答。 4. 儿童模拟人可模拟抽搐。 5. 儿童模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 6. 儿童模拟人可进行骨髓穿刺，模拟胫骨穿刺骨髓腔输液。 7. 儿童模拟人可用于留置胃管操作。 8. 儿童模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征。 9. 可使用血压计对儿童模拟人进行手臂血压测量。 10. 儿童模拟人可根据案例设计情况自动触发多种生理对或病理状态，并根据各种治疗干预措施产生逼真的生理药理反应，如抑制模拟人呼吸，可导致自动血氧下降，心率变快；注射阿托品，瞳孔会自动变大。 11. 可进行常规体格检查训练，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音，可进行腹部听诊（含常见肠鸣音）等。 12. CPR成功后可模拟儿童自主呼吸、动脉博动、瞳孔等体征的恢复情况。 13. 儿童模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，工作噪音低。 14. 儿童模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿。 15. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 16. 带有录像功能和评估系统功能，可录制操作过程并以视频格式导出到其他存储介质。 17. 附带模拟教学案例总数≥500个。 二、 呼吸系统 1. 儿童模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔（牙齿、舌）、气道（会厌、声门、气管）、食道、颈部（环状软骨、环甲膜和气管）等。 2. 儿童模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步，胸廓活动的幅度和潮气量成正比。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。具备正常呼吸和病态呼吸模式，例如哮喘、间断呼吸等。 3. 儿童模拟人可模拟正常或异常呼吸音，包括啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音等，呼吸音素材≥10种。 4. 可模拟增加气道阻力的常见异常情况，如舌水肿、异物梗塞情况。 5. 儿童模拟人可模拟进行呼吸音听诊，听诊区部位≥4个。 6. 儿童模拟人可连接真实的呼吸机进行机械通气，模拟人胸廓起伏与呼吸机通气保持同步。 7. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧等操作。 8. 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可进行口咽部吸引、鼻咽部吸引。 9. 支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道，正确手法才能打开气道。 10. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 三、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生理指征可随之变化。 3. 可进行心音听诊训练。 4. 可模拟心音≥6种，如正常心音、主动脉瓣狭窄、Austin Flint杂音、收缩期杂音、低沉杂音、房间隔缺损等。 5. 可进行≥3导联心电监护。 6. ▲具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 7. 可触及左、右侧颈动脉、单侧肱动脉和桡动脉，且脉率和心搏周期同步，导师可调节脉率的大小和强弱，可自动感应到触诊脉搏并记录。 8. 可让操作者真实体验胸外按压胸廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 9. ▲按压检测模块可以检测并实时显示按压深度、次数、频率，可以及时反馈并导出有效按压的频率、深度以及比例, CPR持续时间以及模拟人的参数等数据。 四、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。可连接临床使用的监护仪、除颤监护仪等真实医疗设备进行心电监测和心脏除颤与起搏。同时支持呼吸机、麻醉机的使用，满足原位模拟训练需要。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 儿童模拟人可以进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 五、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. ▲附带模拟教学案例总数≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. ▲模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 5 | 高级心肺听诊模拟人(内部流水号32648) | 1. 模拟人为成年男性上半身模型，具有高度仿真的解剖结构和尺寸，能够清晰触及骨性标志和体表标记，便于操作定位。 2. 模拟人体表皮肤具有良好的柔韧性和弹性，触感真实。 3. 操作采用菜单模式，具有快捷的病例选择按键，老师或者学生可以按照病例列表，快速切换到不同的病例。选择病例后即可进行心肺听诊练习，模拟人的血压、脉搏、心肺音三者连动，无需人工设置。 4. ▲可模拟心前区和颈动脉搏动。可模拟心律失常或血流变异常引起的体表细微震动或颤抖，左心室扩大病例中向外侧偏移的心尖搏动，颤动或搏动均可在体表触及和查看，颤动或搏动频率及幅度均符合心肺疾病临床表现。心音听诊区域≥9处。可模拟腹式呼吸，且模型的运动与听诊声音同步变化，至少可以实现当听诊到吸气向心音分裂时腹部的活动与心音分裂的时间点对应。 5. 肺脏听诊区域≥6个，可听到正常和异常呼吸音，并对应相应的心脏疾病。 6. 模拟人有配备内置扬声器，可实现模拟与患者对话。 7. 可测量血压，血压体征符合所选择的心肺疾病。 8. 心脏听诊，只有当听诊器在正确的心脏听诊区域才能听到最准确的心音，并且音量可以调节，以提高难度。 9. ▲大课教学时，导师演示用听诊器听心音或呼吸音，可通过外放音响发给学生；附赠无线听诊器≥10个，其他人可同时在听诊器中听到操作者发送的心肺音。无线听诊器可额外购买。可支持≥60个无线听诊器同时使用。 10. 要求典型心肺疾病病例≥30套，包含常见及罕见心肺疾病，如主动脉瓣硬化、心绞痛、急性下壁心梗、肺动脉栓塞等；标准化病人病例≥5个，并提供相关教案和标准化病人的教程。 11. 心肺疾病病例必须包括：正常心肺音、良性杂音、二尖瓣狭窄合并重度三尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄合并轻度三尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄合并关闭不全、慢性主动脉瓣关闭不全、轻度主动脉瓣关闭不全、急性主动脉瓣关闭不全、主动脉狭窄、中度主动脉狭窄、重度主动脉狭窄合并轻度关闭不全、肥厚性梗阻性心肌病、心肌病、缺血性心肌病、轻度收缩性心衰、轻度舒张性心衰、急性心包炎、原发性肺动脉高压、肺源性心脏病、肺栓塞、房间隔缺损、室中隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄、主动脉缩窄、法洛四联症等。 12. 标准化病人病例应包括：正常心肺音、生理性杂音、高血压、急性冠脉综合征、二尖瓣脱垂、心肌病、主动脉瓣狭窄、二尖瓣返流、主动脉瓣返流、二尖瓣狭窄等。 13. ▲每个心血管疾病病例均有完整的教学材料，包括患者病史介绍、临床检查的素材（一般情况、血压、脉搏、心尖搏动、听诊）、实验室检查（血象分析、心电图、X-线检查、超声心动图、冠脉成像及造影结果）、治疗（介入治疗、科手术治疗）及需要互动学习的部分：比如答案的教学和讲解、病例分析。 14. ▲配有心肺听诊自主学习系统，课程≥10个，可与模拟人配套练习或单独练习。系统具有形成性评价的评估反馈功能，可显示标准答案和相关疾病的鉴别诊断。 |
| 6 | 高级新生儿模拟病人(内部流水号32649) | 一、 基本要求 1. 无线新生儿模拟人，四肢及胸、腹部具有完整的外观以及高度仿真的解剖结构和体表标记，模拟人的仿真皮肤，具有逼真的柔软性和弹性，触感体验真实，可按临床各项操作规范要求进行高仿真度的全流程的操作训练。 2. 模拟人可模拟新生儿声音，包括咳嗽、咕噜声、大哭、微哭、尖叫等。 3. 模拟人可模拟抽搐，可模拟单侧或双侧手臂抖动，上臂和前臂可同时抖动。 4. 模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 5. 模拟人可模拟至少四种肌张力变化：全身瘫软、肌紧张、自发运动和抽搐。 6. 模拟人瞳孔可模拟正常、散大和缩小等状态。 7. 模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征，包括肺阻力和顺应性变化、气胸、紫绀、心搏停止等。 8. 可进行新生儿常规体格检查训练，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音 9. 模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，工作噪音低。 10. 模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿，操作温度5～40℃，存放温度-3～50℃。 11. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 12. 带有录像功能和评估系统功能，可录制操作过程并以视频格式导出到其他存储介质。 13. 附带模拟教学案例总数≥500个。 二、 呼吸系统 1. 模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔、舌、气道等。 2. 模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。 3. 模拟人双肺可听诊，可听诊正常或异常呼吸音，包括啰音、喘鸣音、喘息音等，呼吸音素材≥6种。 4. 可模拟气道阻力变化的异常情况，以增加气管插管难度。 5. ▲可模拟肺顺应性变化的异常情况，具有≥4种程度。可模拟正压通气后肺部复张，肺顺应性自动恢复正常的情况，平板控制系统可自动记录干预措施，并直观显示通气量和通气频率等参数。 6. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧、吸痰等操作。 7. 支持压头抬颏法开放气道，正确手法才能打开气道。 8. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 三、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生理指征可随之变化。 3. 可模拟心音≥8种，如正常、收缩期杂音、房间隔缺损、主动脉瓣狭窄等。 4. 可进行3导联心电监护。 5. ▲具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 6. 可触及脐动脉、肱动脉等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，导师可调节脉率的大小和强弱，可自动感应到触诊脉搏并记录。 7. 可让操作者真实体验胸外按压胸廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 四、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可以进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 五、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. ▲附带模拟教学案例总数≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. 模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 7 | 高级婴儿模拟病人(内部流水号32650) | 一、 基本要求 1. 无线婴儿模拟人，关节灵活，皮肤柔软，感觉真实，头颈部移动逼真，具备婴儿的生理结构特征，有皮下及肌内注射部位≥3个。 2. 可模拟四肢无力、肌肉紧张、移动、头部瘫软等情况。 3. ▲可模拟囟门凸起，凸起程度可调节。 4. 可进行肝脏触诊，可模拟肝脏肿大。 5. 可眨眼，眨眼速度可调节。 6. 双眼瞳孔大小及对光反射可调节，可同步或异步，可调节反射速度，可设定为一边有反应，另一边没有反应；可模拟视神经损伤下瞳孔不等大的情况，以及瞳孔散大和针尖样瞳孔。 7. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 8. 可录制操作过程并以常见视频格式如AVI或MPEG4等格式导出到其他存储介质。 二、 心脏及循环系统功能 1. 具备≥2000多种不同的心律、QRS波、期前收缩率等组合，心率调节范围在20～320次/分之间。 2. 心电图有肌电干扰、电磁干扰、电机械分离等模式。可通过连接3导联ECG监测显示心搏节律，可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化，监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。 3. 电除颤、电复律：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律，除颤效果可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。 4. 可模拟毛细血管充盈功能：按压手掌，手掌会变白；松开后血液可充盈，充盈时间可调节。 三、 气道和呼吸系统 1. 模拟人气道解剖结构与人体一致，可清晰的看到会厌、声门等结构。可变肺部顺应性和肺部阻力，可调节不同困难程度下的插管。 2. 可自主呼吸，可模拟胸部起伏并显示不同的频率、深度、双边或是单边胸部起伏；可进行呼吸机、麻醉机的通气训练。 3. 有血氧监测功能，可通过测量婴儿模拟人的手指，血氧的数据显示在监护仪。 4. 呼吸并发症：模拟人可以根据模拟病人的设定，表现出各种并发症的呼吸模式，例如：腹式呼吸、三凹征（Retraction）、张力性气胸、单边胸部起伏、单边呼吸音、缺氧/紫绀的出现。 5. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 6. 可进行胸穿。 四、 声音 1. 模拟人可发音，可发出呻吟、咳嗽、哭泣等声音，也可自行导入声音。 2. 可模拟正常和异常呼吸音，听诊音量可调节，前胸、侧胸（或后备）听诊部位≥5个，罗音、喘鸣音、喘息音、胸膜摩擦音等异常呼吸音素材≥5种。 3. 可模拟正常或异常心音，听诊音量可调节；心音素材包括正常第心音、各种病理性杂音如早期收缩期杂音、全收缩期杂音、舒张期杂音、连续性杂音、奔马律、主动脉瓣狭窄、室中隔缺损、房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄等≥10种。 4. 可模拟正常或异常肠鸣音，听诊音量可调节。 五、 穿刺和给药 1. 可模拟骨髓穿刺，可使用骨穿针进行骨穿刺，模拟骨髓腔输液。 2. 可做静脉输液的部位≥2个，如手背、肘前部及腿部，静脉输液口可更换。 六、 CPR功能 1. 满足儿科高级生命支持课程的培训功能要求，心肺复苏的成绩可以出具独立的报告，可以分析学员心肺复苏的质量，方便引导性反馈，复苏考核标准可以教师自行设定，可以适应不同地区不同单位的参考考核标准，可实时反馈按压手位、回弹是否完全、深度、频率、通气潮气量、频率等。图形可以以波形和动画两种方式展示。可以自动生成成绩报告，可以按照深度、频率、回弹是否完全、通气质量等进行评分。 2. 具有自动除颤训练功能。 七、 神经系统及其他功能 1. 眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 2. ▲模拟人可模拟婴儿癫痫发作的情况，如全身癫痫、仅左臂抽搐、仅右臂抽搐等。 八、 模拟人监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人通过局域网无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。可连接临床使用的监护仪、心电图机、除颤监护仪等真实医疗设备，进行心电监测、心脏除颤与起搏。同时支持呼吸机、麻醉机的使用，满足原位模拟训练需要。心电监测可自动显示与当时模拟人病情相一致的心电波形。 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量、参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 九、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. 允许模拟人用户使用系统中的所有模拟教学案例，案例文件可直接同步在导师操作电脑上，不需要手动编写和加工，具有合法版权。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。 2. 模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 8 | 高级孕产妇模拟病人(带超声训练功能)(内部流水号32651) | 一、 基本要求 1. 全身成年女性模拟人，四肢及胸、腹部、产道具有完整的外观以及高度仿真的解剖结构，能够清晰触及全身骨性标志和体表标记，全身各关节灵活、牢固，可摆放多种诊疗体位，可按临床各项操作规范要求进行全流程操作训练。 2. 可完成产前、产中及产后的培训。可模拟正常分娩，枕前位分娩，枕后位分娩，臀位分娩，肩难产等多种分娩情形。能够模拟子宫收缩乏力、产后出血等多种并发症 3. 模拟人可模拟病人声音，包括咳嗽、呻吟、疼痛等，操作者可与模拟人实现言语交流，模拟人能用病例设定的角色声音据实应答。 4. 模拟人可模拟抽搐，四肢都可弯曲，可以模拟膝胸位、膀胱截石位、俯卧位、侧卧位、立位等多种分娩体位。 5. 模拟人可用于多种注射，可建立静脉通路。 6. 模拟人可用于导尿等操作。 7. 模拟人可模拟呼吸、循环等系统的临床表现并动态显示生理指征，包括：妊高症、宫缩、阵痛、脐带脱垂、产后出血、心跳、呼吸、脉搏等。 8. 可使用血压计对模拟人进行手臂血压测量。 9. 可进行常规体格检查训练，胸部听诊可模拟各种常见心音及呼吸音，可进行腹部听诊（含常见肠鸣音和胎心音）等。 10. 模拟人主体、控制端电脑、监护电脑之间可局域网无线连接工作，工作噪音低。 11. ▲模拟人性能稳定，耐寒耐热耐湿，操作温度5～40℃，存放温度-3～50℃。 12. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 13. 带有录像功能和评估系统功能，可录制操作过程并以视频格式导出到其他存储介质。 14. 附带模拟教学案例总数≥500个。 二、 分娩功能 1. 可模拟婴儿在母体内的各种胎位和胎儿情况，至少包含：枕前位，枕后位，臀位分娩，器械助产分娩，肩难产，颜面位，复合位，脐带绕颈，双胎等。 2. 可模拟分娩相对应的操作：器械助产分娩，手动破膜等。 3. 使用通用的水溶性润滑剂进行润滑，不需要使用指定的油性润滑剂 4. ▲在任意分娩模式下均可实现肩难产，自动分娩模式可一键解除肩难产，手动分娩模式可调节大腿关节的松紧，可以调整操作难度。胎儿大小形态逼真，体表标志明显（头部、囟门、缝合线、肩胛骨），关节可活动，配有可分离的脐带和仿真胎盘，支持不同的分娩手法训练。可使用吸引器和产钳分娩，训练中可以能够监测胎儿头部拉力，可以在检测软件内以曲线图、大数字等方式表示，数据可记录、同时干预措施和时长，日志可以以PDF、CSV文件形式保存，数据可用于科研。 5. 仿真腹皮不多于2.5kg，可以简单快速更换手动自动分娩模式。 三、 并发症功能 1. 可模拟产后出血，出血流速可控。可模拟胎盘残留，可手工剥取残留胎盘，可模拟胎盘残留导致的产后出血。 2. 可模拟子宫收缩乏力模块，可模拟不同的子宫硬度，可模拟经过按摩后子宫收缩良好或仍然收缩不良的情况。 3. ▲可模拟子宫内翻和因内翻导致的产后出血和生命体征变化，并进行对应的治疗和处理。 4. 可模拟因各种妊娠期高危因素引起的产前子痫或产后子痫的情况。 5. 可模拟血尿、血性或浑浊羊水等情况。 四、 呼吸系统 1. 模拟人具有准确且清晰的解剖结构，如口腔（牙齿、舌）、气道（会厌、气管）、食道、颈部（环状软骨、环甲膜和气管）等。 2. 模拟人可模拟自主呼吸，可见胸廓起伏，胸廓起伏周期与呼吸周期同步。模拟病人无呼吸时胸廓起伏自动消失。可听到呼吸音，且呼吸音与呼吸周期同步。具备正常呼吸和病态呼吸模式，例如哮喘、间断呼吸等。 3. 模拟人可模拟正常或异常呼吸音，包括啰音、哮鸣音、胸膜摩擦音等，呼吸音素材≥8种。 4. 可模拟增加气道阻力的常见异常情况，如舌水肿、气道阻塞、舌头后坠情况。 5. 模拟人前胸可进行呼吸音听诊，听诊区部位≥4个。 6. 可进行常见的鼻导管吸氧、面罩吸氧等操作。 7. 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引。 8. 支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道，正确手法才能打开气道。 9. 可进行气管插管、环甲膜穿刺、气管切开、胸膜腔穿刺、胸腔引流等操作训练。产品套装需包括备用的颈皮以便应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上。每一条颈皮可多次应用在环甲膜穿刺和气管切开术培训上,而不需要在每一次培训完毕后更换新颈皮。 10. ▲运行过程中，可暂停模拟人其他装置的运行，只保留呼吸音和心音听诊功能，以便学员更清晰地进行听诊练习，暂停其他装置的时间可以自由设置。 五、 循环系统 1. 可根据需要调节心电波形、心律等。 2. 有≥1000种心电图，生理指征可随之变化。 3. 心音听诊区部位≥5个，每个听诊区可独立调节。 4. 可模拟心音≥8种，如正常心音，各种病理性杂音、心包摩擦音等。 5. 可进行4导联心电监护，可在监护仪上实时显示12导联心电图。 6. 具有模拟虚拟除颤监护仪和AED自动除颤、起搏功能。有自动AED除颤和手动除颤两种模式，可模拟心肺复苏节拍器功能，可选择打开或关闭。可提供起搏器控制选项，可设置起搏器模式、心率及起搏电流输出电量。除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。除颤放电后能对模拟人产生效果，模拟人的临床表现会根据病例设定和操作自动变化，所有操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 7. 可触及颈动脉、肱动脉、桡动脉等多处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步，导师可调节脉率的大小和强弱，可自动感应到触诊脉搏并记录。 8. 可让操作者真实体验胸外按压胸廓变形时阻力变化、回弹等胸外按压生物力学特性。 六、 监护功能 1. 大屏监护仪≥50寸，可与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护参数。、 2. 模拟监护仪可实时同屏展示至少5种波形图（如：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压）和4种数字生理指标（如：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压等）。导师可通过操作计算机的界面或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，参数显示的位置和颜色；可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 3. 可于模拟监护仪上展示化验单、CT片、X线片及视频。辅助检查结果可以常用格式文件导入。以上结果无需安装任何客户端，即可在监护仪上显示。 4. 模拟人可以进行真实电除颤、无创血压测量等操作，软件会自动记录电除颤能量焦耳数并显示于教师端的日志中。 5. 连接监测仪后可模拟显示真实监测仪常见波形及参数，如心电图、外周体温、SpO2、中心静脉压、有创动脉血压、呼吸频率、潮气量、颅内压等。满足参数调节范围：体温26～42℃；脉搏0～200次/分；心率0～200次/分；呼吸频率0～50次/分；无创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0～150mmHg；有创动脉血压：收缩压0～250mmHg、舒张压0mmHg～150mmHg；血氧饱和度0～100%；呼气末二氧化碳分压0～100mmHg；中心静脉压-10～40cmH2O。以上指标均可根据教学案例进行参数调节设置。 七、 虚拟孕产超声训练功能 1. 可模拟超声训练，探头在模拟人的不同部位，可模拟出不同的超声影像。 2. 模拟人全身超声探测点≥20个，可模拟进行胸部、腹部、心脏、妇科等超声训练。 3. 附带训练用案例≥20套，应包含孕早期、孕晚期常见典型案例。 4. 操作时所见影像与探测部位和案例完全匹配。 八、 模拟教学案例编辑及评估系统 1. ▲附带模拟教学案例总数≥500个，且具有合法版权。用户可自由下载案例，案例可直接同步在导师电脑上，导师可根据需要进行加工。订阅有效期内病例持续更新，确保用户实时获取最新病例内容。用户可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 2. 模拟教学案例系统需包含案例的基本要素：包含教学目标、对象、模拟病例运行时间、引导性反馈时间、基本物品清单、教学情景布置、病例运行的学员导言、病人基本信息情况介绍、正确操作事项、复盘问题等。 3. 有多种病例运行模式可选：如手动模式、生理驱动模式等。 4. 教师可自主设计教学流程，包括人员分配、与教学场景组织策划、教学实施与控制、自主学习计划布置等，支持自主上传视频、图片、在线资源等教学资料，课程设计完成后可一键智能生成教案文件。 5. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。 |
| 9 | 早产儿综合模拟人(内部流水号32652) | 1. 模拟人具有早产儿的解剖特征、生理特征，临床表现逼真，皮肤柔嫩，大小、外观、触感、体重、尺寸符合25周早产儿的特征，体重≤2500克。 2. 支持皮肤的拆卸、更换和清洁。 3. 气道解剖结构准确，支持开放气道，可以支持多种气道管理的练习，包括：气管插管，塞立克（Sellick）操作手法，插入ET管，正压通气，右主支插管，抽吸。如果通气有效可见胸部起伏，右主支插管通气时可看到单边胸部起伏。 4. 可以配合产妇模拟人一起使用。 5. 食道设计逼真，可经口和经鼻插入胃管。 6. 可以对模拟人进行液体和用药管理，可建立静脉通道，可留置导尿。 7. 脐带可以切断，具有脐带血管，具有静脉和动脉通路，可以练习脐静脉穿刺给药，穿刺时可见血液回流。 8. ▲可模拟哭声、紫绀，支持心音和肺音的听诊练习。 9. 具有未形成的耳朵软骨，皮肤呈薄的凝胶状，双目闭合，无皮下脂肪，无乳头，脚底无皱纹，胸部结构肉眼可以清楚看到，肌张力低且缺乏成熟肌肉，躯体和四肢呈瘫软状。 10. 可模拟新生儿监护。大屏模拟监护仪≥50寸，可与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数。监护仪可以自由设定设置，包括改变颜色, 位置和警报音量、显示模式等。可显示以下参数（心电图、无创/有创血压、血氧饱和度、呼气末二氧化碳）和波形（心电图、CO2、SpO2、动脉血压）。可调节无创血压自动测量时间和血氧饱和度临界限值，支持修改监护仪的版面和参数格式。 11. ▲附带早产儿模拟教学案例≥5个，支持编写病例。 12. 可自动记录操作过程参数，生成评估报告。导师可添加评语。 13. 可用于常见操作系统，中文支持操作软件。 |

三、商务要求

1.	交货方式

1）、交货地点：南方医科大学。

2）、交货时间：国产设备签订合同后45天内。

2.付款方法和条件：

1)、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。

2)、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备合同剩余70%货款。

3)、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。

4)、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

3.	售后服务

1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（子包3:高级综合介入模拟病人等设备质保期三年以上），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

4. 验收要求

1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。

2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）

3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。

南方医科大学教务处教学设备提升更新改造专项用户需求            第73页共75页